с

.

- Наименование автоматов на А6 и разбивка их на группы

# Text boxes

# Быцко

# Кухарская

# Тимашов

# Скороходов

# Утв.

# Н.контр.

# Пров.

# Разраб.

31

Перечень элементов

пассажирский модели 32102

#### Троллейбус

# Листов

# Лит.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

1

# Лист

| А36, | Контроллер АКСМ201-730200.000 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А37 |  |  |  |
| А41 | Клапан электромагнитный АКСМ201-230210.000 | 1 |  |
| А81 | Блок АБС-Т (конфигурация 4S/4K) | 1 |  |
| А85 | Плата контрольная АКСМ333-811000.000 | 1 |  |
| АЕ1 | Фонарь боковой габаритный со светоотражающим | 1 |  |
|  | устройством 4462.3731 ТУ РБ05882559..013-97 |  |  |
| АЕ2 | Фонарь боковой габаритный со светоотражающим | 1 |  |
|  | устройством 4442.3731 ТУ РБ05882559..013-97 |  |  |
| АЕ3… | Фонарь боковой габаритный со светоотражающим | 8 |  |
| АЕ10 | устройством 4462.3731 ТУ РБ05882559..013-97 |  |  |
| АЕ17… | Светильник ЛАС 24-18-208 ТУ РБ 00957703-002-95 | 4 |  |
| АЕ20 |  |  |  |
| АЕ24… | Светильник ЛАС 24-18-208 ТУ РБ 00957703-002-95 | 3 |  |
| АЕ26 |  |  |  |
| В1 | Датчик мощности ДМПХ ФТТ 7.070.00.000 | 1 |  |
| ВА1… | Громкоговоритель ЕИРВ.465311.002 | 4 |  |
| ВА4 |  |  |  |
| ВР1 | Регулятор давления АК-11Б ТУ 16-523.401-78 | 1 |  |
| BP3, | Датчик давления воздуха ДАДВ ТУ 37.003.032-88 | 2 |  |
| BP4 |  |  |  |
| BP7… | Датчик давления воздуха ДД-10 | 4 |  |
| BP10 | ТУ РБ 600417525.009-2000 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

2

# Лист

| BP11 | Датчик давления воздуха ДАДВ ТУ 37.003.032-88 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BP12… | Выключатель пневматического сигнала | 4 |  |
| ВР15 | ВПСТ ТУ37.003.546-76 |  |  |
| BV1 | Датчик спидометра (25мм) 2159.50 00 43 01 | 1 | ф. Kienzle Германия |
| BV3… | Датчик частоты вращения колеса ДЧВК | 4 |  |
| BV6 | АДЮИ .407111.001 ТУ РБ07513211.003 |  |  |
| ЕК1, | Зеркало автомобильное наружное заднего вида | 2 |  |
| ЕК2 | ВРЕИ.203621.020-03 |  |  |
| ЕК3 | Стекло окна водителя АКСМ321-130700.005 | 1 |  |
| EL1 | Фара – прожектор 8724.3 ТУ РБ 0554 4354-001-94 | 1 |  |
| EL2, | Подфарник со светоотражающим устройством | 2 | Лампа А24-5-1 |
| EL3 | 112.01.13-02 ТУ РБ 600124825.32-2002 |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| EL4, | Задний габаритный фонарь со светоотражающим | 2 | Лампа А24-5-1 |
| EL5 | устройством 112.01.14 ТУ РБ 600124825.033-2002 |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| EL26… | Фонарь заднего хода 481.3716 | 4 | Лампа А24-21-3 |
| EL29 |  |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| EL30… | Лампа подкапотная ПД-308 Б ТУ37.003.187-80 | 4 |  |
| EL33 |  |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

3

# Лист

| FV1 | Разрядник 3ЕС3-010, 1кВ, 10кА | 1 | Ф.”Siemens” |
| --- | --- | --- | --- |
| GB1, | Батарея аккумуляторная 574 012 068 VARTA , 74Ah | 2 | ф. VARTA |
| GB2 | Blue dinamic |  | Зак№574012068302 |
| HA1 | Сигнал звуковой С313 ТУ37.003.688-75 | 1 |  |
| HA2 | Сигнал звуковой С314 ТУ37.003.688-75 | 1 |  |
| HL1 | Указатель поворота передний 26.3726010 | 1 | Лампа А24-21-3 |
|  |  |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| HL2 | Повторитель указателя поворотов боковой 5702.3726 | 1 | Лампа А24-21-3 |
|  | ТУ РБ 05882559.018-99 |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| HL4 | Указатель поворота передний 26.3726010 | 1 | Лампа А24-21-3 |
|  |  |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| HL5 | Повторитель указателя поворотов боковой 5702.3726 | 1 | Лампа А24-21-3 |
|  | ТУ РБ 05882559.018-99 |  | ГОСТ 2023.1-88 |
| HL10… | Арматура светосигнальная АМЕ, красная | 5 |  |
| HL14 |  |  |  |
| L1,L2 | Катушка АКСМ 201-731200.000 | 2 | Допуск. замена на |
|  |  |  | радиореактор |
|  |  |  | ИК-20А |
|  |  |  | ТУ 16-539.657-77 |
| L3,L4 | Катушка АКСМ 201-731100.000 | 2 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

4

# Лист

| М1 | Электродвигатель ДК-211 БМ ТУ 16-515.218-77 | 1 | Допуск. замена на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | двигатель ЭК-211 |
|  |  |  | ТУ16-99 ИДТЖ. |
|  |  |  | 652421.008 ТУ |
| М2 | Компрессорная установка VARIS VGZH 540 EDV | 1 |  |
|  | Nr 53170 |  |  |
| М5 | Вентилятор ЭВИ24-2 02 ТУ РБ 500135046.002-2001 | 1 |  |
| М7 | Генератор Г 732 В ТУ 24.5.196-76 | 1 |  |
| М8 | Привод стеклоочистителя 0390 442 451 | 1 | Фирма “Bosch” |
| М9 | Стеклоомыватель 0392 003 065 | 1 | Фирма “Bosch” |
| М10 | Вентилятор ЭВИ24-2 02 ТУ РБ 500135046.002-2001 | 1 |  |
| М11, | Вентилятор осевой 7114N | 2 | Фирма «PAPST» |
| М12 | Зак. №54-108-40 (ELFA) |  |  |
| М13 | Вентилятор кабины 526-8104210 с двигателем | 1 |  |
|  | 62.3730 ТУ 37.003.1239-84 |  |  |
| R1, R2 | Резистор СР-200 АКСМ221-310405.000 | 2 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

5

# Лист

| R3,R4 | Элемент сопротивления АКСМ221-730800.001 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R5… | Элемент сопротивления АКСМ221-730810.001 | 6 |  |
| R10 |  |  |  |
| R11, | Демпфер АКСМ221-310900.000-02 | 2 | R=2 Ом |
| R12 |  |  |  |
| SA1 | Выключатель зажигания 19.3704 ТУ 37.461.010-93 | 1 |  |
| SA2 | Переключатель указателей поворотов и света | 1 |  |
|  | 1112.3769 ТУ 37.003.1336-87 |  |  |
| SA3 | Переключатель стеклоочистителя со | 1 |  |
|  | стеклоомывателем 9912.3709 ТУ 37.003.1335-87 |  |  |
| SA4, | Механизм инерционный АКСМ201-712420.000 | 2 |  |
| SA5 |  |  |  |
| SA6 | Переключатель ПН-45М-2 ТУ16-526.016-73 | 1 |  |
| SB1… | Кнопка КН-2 АУБК.642240.001ТУ | 3 |  |
| SB3 |  |  |  |
| SQ2… | Выключатель бесконтактный АКСМ 201-712130.000 | 4 |  |
| SQ5 |  |  |  |
| U1,U2 | Преобразователь напряжения ПН2-550/28В | 2 |  |
|  | АКСМ201-732000.000-01 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

6

# Лист

| U4 | Преобразователь напряжения ПТ2-550/380В | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АКСМ333-735000.000 |  |  |
| VD1 | Диод ДЧ253-1000-20-2 ТУ16-729.228-79 | 1 |  |
|  | Охладитель О153-150 |  |  |
| ХА1, | Токоприёмник с пневмоприводом ТПП-1 | 2 |  |
| ХА2 | АКСМ201-712000.000-01 |  |  |
| XS1… | Розетка электрическая автомобильная АР-93 УХЛ2 | 4 |  |
| XS4 | ТУ РБ 500227068.026-2001 |  |  |
| XS7 | Розетка DB-9F | 1 |  |
| XS8 | Колодка гнездовая 602604 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |
| XS10 | Розетка ПС300 исп.2 ГОСТ 9200-76 | 1 |  |
| Y1 | Клапан электромагнитный нормально открытый | 1 |  |
|  | КЭМ07 ТУ3742-001-40650966-95 |  |  |
| Y8… | Модулятор электропневматический ЭПМ-1 | 4 |  |
| Y11 | АДЮИ.453643.002 |  |  |
| А1 | Блок БЗ1 АКСМ32102-719000.000 | 1 |  |
| QF1 | Выключатель А3722П на 250 А переменного | 1 | уставка 610...640 А |
|  | тока частотой 50 Гц с уставкой электромагнитного |  |  |
|  | расцепителя 800 А, с комплектом дополнительных |  |  |
|  | сборочных единиц 4 Н, с комплектов зажимов 2 |  |  |
|  | ТУ АОК 522.001-77 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

7

# Лист

| QF2 | Выключатель А3722П на 250 А переменного | 1 | уставка 540...560 А |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тока частотой 50 Гц с уставкой электромагнитного |  |  |
|  | расцепителя 800 А, с комплектов зажимов 2 |  |  |
|  | ТУ АОК 522.001-77 |  |  |
| А2 | Блок БКПП АКСМ32102-731000.000 | 1 |  |
| КМ1, | Контактор КТК-4-20-УХЛ2, 750В, 250А, 24 В | 2 |  |
| КМ2 | 1з+1р ТУ.MD29.18.37370499.003-99 |  |  |
| VD1, | Диод КД226 А ААО.336.543 ТУ | 2 | Допуск. замена на |
| VD2 |  |  | диод UF5408 или |  |
|  |  |  | диод 1N5408 |  |
| А3 | Блок БКЗ АКСМ 32102-725000.000-10 | 1 |  |
| К1,К2 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| КМ1 | Контактор типа КПП-113У2, 160А, 24 В, | 1 |  |
|  | с в/к 1"з"+1"р" ТУ16-524.117-79 |  |  |
| КМ2 | Контактор КТК-0-10УХЛ2, 550В,10А, 24В | 1 |  |
|  | с в/к 1"з" +1"р" ТУ MD.29.18.37370499.003-99 |  |  |
| R1,R2 | Резистор С5-35В-100-51 Ом+10% | 2 | Допуск. замена на |
|  | ОЖО.467.541ТУ |  | резистор ПЭВ-100- |
|  |  |  | 51 Ом+10% |
|  |  |  | ОЖО.467.574ТУ |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

8

# Лист

| VD1 | Диод Д212-10-16-УХЛ2.1 | 1 | Допуск. замена на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001 ТУ |  | Диод Д112-10-16-У2 |
|  | с комплектом крепежных изделий |  | ТУ16-729.227-79 |
| VD2, | Диод КД226 А аАО.336.543 ТУ | 2 | Допуск. замена на |
| VD3 |  |  | диод UF5408 или |
|  |  |  | диод 1N5408 |
| А4 | Блок БКФ-2М АКСМ 201-340390.000 | 1 | Допуск. замена на |
|  |  |  | Блок БКФ-5М |
|  |  |  | АКСМ201-340390. |
|  |  |  | 000 |
| А5 | Блок БКиР АКСМ 32102-723000.000 | 1 |  |
| К1…К6 | Реле 905.3747 ТУ37.003.1418-94 | 6 |  |
| КМ1 | Контактор типа КПП-113У2, 160А, 24 В, | 1 |  |
|  | с в/к 1"з"+1"р" ТУ16-524.117-79 |  |  |
| КМ2 | Контактор типа КПП-113У2, 160А, 24 В, | 1 |  |
|  | без в/к ТУ16-524.117-79 |  |  |
| КМ4 | Контактор типа КПП-113У2, 160А, 24 В, | 1 |  |
|  | с в/к 1"з"+1"р" ТУ16-524.117-79 |  |  |
| КМ5 | Контактор КТК-1-20 УХЛ2, -220 В, 25 А, 24 В, | 1 |  |
|  | ТУ.MD.29.18.37370499.003-99 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

9

# Лист

| R1… | Резистор С5-35В-50-18 Ом+10% | 4 | Допуск. замена на |
| --- | --- | --- | --- |
| R4 | ОЖО.467.541ТУ |  | резистор ПЭВ-50- |
|  |  |  | 18 Ом+10% |
|  |  |  | ОЖО.467.574ТУ |
| VD1 | Диод Д122-40-16 ТУ16-729.227-79 |  |  |
| VD2, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| VD3 |  |  | диод UF5408 |
| VD5, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| VD6 |  |  | диод UF5408 |
| А7 | RС1-фильтр АКСМ32102-310171.000 | 1 |  |
| С1… | Конденсатор МБГЧ-1-1А 1000В – 0,25мкФ ±10% | 4 |  |
| С4 | ОЖО.462.049 ТУ |  |  |
| R1,R2 | Резистор ТВО - 20 - 27Ом ±10% - 10 - В | 2 |  |
|  | ОЖО.467.121.ТУ |  |  |
| А8 | Блок БСВ АКСМ32102-724000.000 | 1 |  |
| XP1 | Вилка РП 10-22 ”з” ГЕО.364.004 ТУ | 1 |  |
| XS1 | Розетка РП 10-22 ЛП ГЕО.364.004 ТУ | 1 |  |
| А6 | Блок БКР АКСМ32104-726000.000 | 1 |  |
| К1,К2 | Реле 907.3747 ТУ 37.003.1418-94 | 2 |  |
| КМ1, | Контактор КТК-3-20-УХЛ2, 550В, 200А, 24 В | 2 |  |
| КМ2 | 1з+1р ТУ.MD29.18.37370499.003-99 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

10

# Лист

| VD1, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| --- | --- | --- | --- |
| VD2 |  |  | диод UF5408 |
| А9 | Блок БЗ2 АКСМ32102-881000.000 | 1 |  |
| QF1, | Выключатель BA 21-29T1-21110-00УЗ, | 2 |  |
| QF2 | постоянного тока, 20х6, крепление на панели |  |  |
|  | ТУ 16 ИКЖШ. 641211.002 ТУ |  |  |
| QF3 | Выключатель BA 21-29T1-21110-00УЗ, | 1 |  |
|  | постоянного тока, 12.5х1.5, крепление на панели |  |  |
|  | ТУ 16 ИКЖШ. 641211.002 ТУ |  |  |
| QF4 | Выключатель BA 21-29T1-21110-00УЗ, | 1 |  |
|  | постоянного тока, 31.5х1.5, крепление на панели |  |  |
|  | ТУ 16 ИКЖШ. 641211.002 ТУ |  |  |
| QF5 | Выключатель ВМ40-1ХВ13-УХЛЗ | 1 |  |
|  | ТУ 3421-003-05758109-96 |  |  |
| А10 | Блок БКВ АКСМ 32102-882000.000 | 1 |  |
| К1 | Реле 905.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |  |
| КА1 | Реле токовое РТЛ 1016 04 ТУ 16-523.549-82 | 1 | Уставка 12А |
|  | с клеммником КРЛ104 ТУ16-523.549-82 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

### Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

11

# Лист

| КМ1 | Контактор КНЕ030, 27В ТУ 16-524.130-81 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VD1 | Диод КД226 А ААО.336.543 ТУ | 1 | Допуск. замена на |
|  |  |  | диод UF5408 или |
|  |  |  | диод 1N5408 |
| А11 | Блок БКО | 1 |  |
|  | АКСМ32104-883000.000 |  |  |
|  | Контактор ТУ16-644.014-88 |  |  |
| КМ1… | КТК-0-10УХЛ2 550В,10А,24В, без б/к | 6 |  |
| КМ6 |  |  |  |
| VD1… | Диод 1N5408 | 6 | Допуск. замена на |
| VD6 |  |  | диод UF5408 |
| А12 | Блок нагревательный | 1 |  |
|  | АКСМ32102-420100.000 |  |  |
| ЕК1… | Нагреватель трубчатый ТЭН 32А13/05 0 110 | 18 |  |
| ЕК18 | ГОСТ13268-88 |  |  |
| КК1 | Датчик температуры термобиметалический 14.3828 | 1 |  |
| КК2 | Датчик температуры термобиметалический 141.3828 | 1 |  |
| КК3 | Термопредохранитель 19,3722 ТУ 37.003.1113-82 | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

14

# Лист

| А25 | Блок коммутации | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АКСМ32102-762000.000 |  |  |
| С1 | Конденсатор К50-24-40В-2200мкФ +80%-20% -В | 1 |  |
|  | ОЖО.464.137ТУ |  |  |
| FU1, | Предохранитель ПР32-7.5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU2 |  |  |  |
| FU3, | Предохранитель ПР32-15 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU4 |  |  |  |
| FU5 | Предохранитель ПР32-7.5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU7… | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 3 |  |
| FU9 |  |  |  |
| FU11, | Предохранитель ПР32-10 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU12 |  |  |  |
| FU13, | Предохранитель ПР32-7.5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU14 |  |  |  |
| FU15, | Предохранитель ПР32-15 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU16 |  |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

15

# Лист

| FU17 | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FU18 | Предохранитель ПР32-7,5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU20, | Предохранитель ПР32-10 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU21 |  |  |  |
| FU23 | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU24 | Предохранитель ПР32-10 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU25 | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU28 | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU31 | Предохранитель ПР32-7,5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU34, | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 2 |  |
| FU35 |  |  |  |
| FU37 | Предохранитель ПР32-5 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU38 | Предохранитель ПР32-20 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| FU39 | Предохранитель ПР32-15 ТУ РБ 07615377.060-97 | 1 |  |
| К1…К4 | Реле 907.3747.000 ТУ37.003.1418-94 | 4 |  |
| К7,К8 | Реле 907.3747.000 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| К10,К11 | Реле 907.3747.000 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| К13… | Реле 907.3747.000 ТУ37.003.1418-94 | 5 |  |
| К17 |  |  |  |
| К20 | Реле 907.3747.000 ТУ37.003.1418-94 | 1 |  |
| К21 | Реле 733.3747-10 ТУ 37.003.709-80 | 1 |  |
| К24 | Реле РС493 ТУ 37.003.588-77 | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

17

# Лист

| VD21, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| --- | --- | --- | --- |
| VD22 |  |  | диод UF5408 |
| VD23, | Диод Д212-10-1-УХЛ2.1 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001 ТУ | 2 | Допуск. замена на |
| VD24 | с комплектом крепежных изделий |  | Диод Д112-10-1-У2 |
|  |  |  | ТУ16-729.227-79 |
| VD25, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| VD26 |  |  | диод UF5408 |
| VD27 | Диод Д212-10-1-УХЛ2.1 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001 ТУ | 1 | Допуск. замена на |
|  | с комплектом крепежных изделий |  | Диод Д112-10-1-У2 |
|  |  |  | ТУ16-729.227-79 |
| VD28… | Диод 1N5408 | 27 | Допуск. замена на |
| VD54 |  |  | диод UF5408 |
| VD57… | Диод 1N5408 | 34 | Допуск. замена на |
| VD90 |  |  | диод UF5408 |
| А26 | Блок выключателей | 1 |  |
|  | AKCM32104-733000.000-01 |  |  |
| SA1 | Переключатель 82.3709-24.00 ТУ37.461.007-92 | 1 |  |
| SA2... | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ37.461.007-92 | 3 |  |
| SA4 |  |  |  |
| SA8, | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ37.461.007-92 | 2 |  |
| SA9 |  |  |  |
| SB1 | Выключатель 3842.3710-10.47 ТУ37.003.1222-84 | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

18

# Лист

| А1 | Плата АКСМ33302-330114.000-09 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003UYC | 1 | жёлтый |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А2 | Плата АКСМ33302-330114.000-10 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А3 | Плата АКСМ33302-330114.000-05 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

19

# Лист

| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UYC | 1 | жёлтый |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А31 | Щиток приборов АКСМ32102 - 732000.000 | 1 |  |
| EL1 | Лампа А24-2 ГОСТ 2023.1-88 | 1 | Освещение |
| EL3… | Лампа А24-2 ГОСТ 2023.1-88 | 4 | приборов |
| EL6 |  |  |  |
| HL1, | Лампа А24-2 ГОСТ 2023.1-88 | 2 |  |
| HL2 |  |  |  |
| Р1,Р2 | Приемник указателя давления УК-168 | 2 |  |
|  | ТУ 37.003.387-78 |  |  |
| Р3 | Спидометр ETAXO 1323 c комплектом крепежа, | 1 | ф. Kienzle Германия |
|  | разёмов, пломбировочной крышкой |  |  |
| PV1 | Указатель напряжения ЭИ 8006/1 | 1 |  |
|  | ТУ РБ 05796073.103-95 |  |  |
| SA1 | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ 37.461.007-92 | 1 |  |
| SA3, | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ 37.461.007-92 | 1 |  |
| SA4 |  |  |  |
| SA5 | Переключатель 77.3709-03.00 ТУ 37.461.007-92 | 1 |  |
| SA6 | Переключатель 82.3709-24.00 ТУ 37.461.007-92 | 1 |  |
| SA7 | Выключатель ВК416-Б-01 ТУ37.0031174-83 | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

21

# Лист

| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| --- | --- | --- | --- |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UYC | 1 | жёлтый |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А2 | Плата АКСМ33302-330114.000-06 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А3 | Плата АКСМ33302-330114.000-07 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

22

# Лист

| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003UВC | 1 | синий |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А4 | Плата АКСМ33302-330114.000-11 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UYC | 1 | жёлтый |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

24

# Лист

| R1 | Резистор С2-33Н-2-12 Ом±10% А-В-В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОЖО.467.173 ТУ |  |  |
| VD1 | Диод 1N5408 | 1 | Допуск. замена на |
|  |  |  | диод UF5408 |
| А32 | Блок выключателей и сигнализации | 1 |  |
|  | AKCM32104 -734000.000 |  |  |
| HA1 | Устройство УСА-2Т АКСМ 201-880200.000 | 1 |  |
| HA2 | Устройство УСА АКСМ 201-880100.000 | 1 |  |
| SA1, | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ37.461.007-92 | 2 |  |
| SA2 |  |  |  |
| SA3, | Переключатель 82.3709-24.00 ТУ37.461.007-92 | 2 |  |
| SA4 |  |  |  |
| SA5 | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ37.461.007-92 | 1 |  |
| А1 | Плата АКСМ 321-734002.000 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R10,R11 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R12 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |

Поз. обозна-чение

Подп. и дата

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

12

# Лист

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

25

# Лист

| R13,R14 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R15 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R16,R17 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R18 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD7 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD8 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD9 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD10 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD11 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD12 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А2 | Плата АКСМ 321-734003.000 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R10,R11 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R12 | С2-33Н-0,25-510Ом+/-5%А-В-В | 1 |  |
| R13,R14 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

26

# Лист

| R15 | С2-33Н-0,25-510Ом+/-5%А-В-В | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R16,R17 | С2-33Н-0,5-2,7кОм+/-5%А-В-В | 2 |  |
| R18 | С2-33Н-0,25-510Ом+/-5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD7 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD8 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD9 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD10 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD11 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD12 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А33 | Блок управления БУ1 АКСМ201-722000.000 | 1 |  |
| ХР3 | Вилка РП10-22 «з» ГЕО.364.004 ТУ | 1 |  |
| ХS1, | Розетка РП10-22 «з» ГЕО.364.004 ТУ | 2 |  |
| ХS2 |  |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

27

# Лист

| А44 | Блок БПР 2 АКСМ201-712300.000 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1…Y3 | Катушка А73 CAMOZZI | 3 |  |
| А45 | Блок БУШ-2 АКСМ321-712200.000 | 1 |  |
| ХТ1 | Блок зажимов БЗ 24-4П16-В/ВУ3-5 | 1 |  |
|  | ТУ РБ 03968236.73-94 |  |  |
| ХТ2 | Блок зажимов БЗ 24-4П16-В/ВУ3-10 | 1 |  |
|  | ТУ РБ 03968236.73-94 |  |  |
| А46,А47 | Фара 341.3711010 ТУ37.003.1000-80 | 2 |  |
| ЕL1 | Лампа АКГ 24-75+70-1 ГОСТ 2023.1-88 | 1 |  |
| ЕL2 | Лампа АМН24-4 ГОСТ2023.1-88 | 1 |  |
| А48,А49 | Фонарь правый задний 7442.3716 ТУ | 2 |  |
|  | РБ05882559.003-93 |  |  |
| ЕL1… | Лампа А24-10 ГОСТ 2023.1-88 | 3 |  |
| ЕL3 |  |  |  |
| ЕL4,EL5 | Лампа А24-21-3 ГОСТ 2023.1-88 | 2 |  |
| HL1,HL2 | Лампа А24-21-3 ГОСТ 2023.1-88 | 2 |  |
| А50 | Привод ПУД-2БЗД ТУ РБ 100006791 046-2002 | 1 |  |
| ХS1 | Колодка гнездовая 602604 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |
| ХS2 | Колодка гнездовая 602606 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |
| ХS3 | Колодка гнездовая 602601 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |

Инв. № подл.

Взам. инв. №

### Примечание

Кол.

Наименование

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

28

# Лист

| А51… | Привод ПУД-1БЗД ТУ РБ 100006791 046-2002 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А52 |  |  |  |
| ХS1 | Колодка гнездовая 602604 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |
| ХS2 | Колодка гнездовая 602606 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |
| ХS3 | Колодка гнездовая 602601 ОСТ 37.003.032-88 | 1 |  |
| А55… | Блок реле АКСМ32104-852000.000 | 3 |  |
| А57 |  |  |  |
| К1 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |  |
| К2 | Реле 733.3747-10 ТУ 37.003.709-80 | 1 |  |
| К3, К4 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| К5 | Реле PC 493 ТУ37.003.588-77 | 1 |  |
| К6 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |  |
| VD1… | Диод 1N5408 | 5 | Допуск. замена на |
| VD5 |  |  | диод UF5408 |

Подп. и дата

| А13… | Блок электрокалориферный | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А16 | АКСМ321-410400.000 |  |  |
| ЕК1… | Нагреватель трубчатый ТЭН 32А13/05 0 110 | 12 |  |
| ЕК12 | ГОСТ13268-88 |  |  |
| КК1 | Датчик температуры термобиметалический 14.3828 | 1 |  |
| КК2 | Датчик температуры термобиметалический 141.3828 | 1 |  |
| КК3 | Термопредохранитель 19,3722 ТУ 37.003.1113-82 | 1 |  |
| М1 | Вентилятор осевой 7114N | 1 |  |
|  | Зак. №54-108-40 (ELFA) |  |  |
| А20 | Блок БКА АКСМ32102-885000.000 | 1 |  |
| А1 | Блок БГР АКСМ 201-880300.000 | 1 |  |
| А2 | Устройство КТУ АКСМ 201-810100.000 | 1 |  |
| ВI1 | Прибор КПЭ АКСМ201-831000.000 | 1 |  |
| FU1, | Вставка плавкая ВПТ 6-27 ОЮО.481.021 ТУ | 2 |  |
| FU2 |  |  |  |

АКСМ32102 – 000000.000

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

29

# Лист

| А70 | Блок БРО АКСМ 32102-763000.000 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КА1 | Реле РЭ12-5У3, 10А, переднее, диапазон 0.3...0.8 | 1 | Уставка 3А |
|  | ТУ16-88 ИГФР,647115.058 ТУ |  |  |
| КА2... | Реле РЭ12-5У3, 0.6А, переднее, диапазон 0.3...0.8 | 4 | Уставка 0,3А |
| КА5 | ТУ16-88 ИГФР,647115.058 ТУ |  |  |
| К1... | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 4 |  |
| К4 |  |  |  |
| К7... | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 15 |  |
| К21 |  |  |  |
| VD1, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| VD2 |  |  | диод UF5408 |
| VD4… | Диод 1N5408 | 16 | Допуск. замена на |
| VD19 |  |  | диод UF5408 |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

16

# Лист

| К25, К26 | Реле 907.3747.000 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| К28, | Реле РС493 ТУ 37.003.588-77 | 2 |  |
| К29 |  |  |  |
| К31… | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 4 |  |
| К34 |  |  |  |
| К35 | Реле 46.3747 ТУ 37.453.071-85 | 1 |  |
| К36… | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 3 |  |
| К38 |  |  |  |
| К40… | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 5 |  |
| К44 |  |  |  |
| К45 | Прерыватель ПУЭП-6 ТУ РБ 07513211.020-2000 | 1 |  |
| К47,К48 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| К50… | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 8 |  |
| К57 |  |  |  |
| К60 | Реле РС493 ТУ 37.003.588-77 | 1 |  |
| К64,К65 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 2 |  |
| К67 | Реле 907.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |  |
| R1… | Резистор С2-33-2-12 Ом ±5% А-В-В ОЖО.467.173ТУ | 4 |  |
| R4 |  |  |  |
| SA1, | Выключатель В-45М ТУ16-526.016-73 | 2 |  |
| SA2 |  |  |  |
| SB1 | Выключатель ВК 12-1 ЦИКС.642241.001ТУ | 1 |  |
| VD1, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| VD2 |  |  | диод UF5408 |
| VD7... | Диод 1N5408 | 12 | Допуск. замена на |
| VD18 |  |  | диод UF5408 |
| VD19 | Диод Д212-10-1-УХЛ2.1 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001 ТУ | 1 | Допуск. замена на |
|  | с комплектом крепежных изделий |  | Диод Д112-10-1-У2 |
|  |  |  | ТУ16-729.227-79 |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

20

# Лист

| SA8, | Переключатель 82.3709-21.00 ТУ 37.461.007-92 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SA10 |  |  |  |
| SA12 | Переключатель 82.3709-24.00 ТУ 37.461.007-92 | 1 |  |
| SA13 | Переключатель отопителя 17.3769 000 ГЧ | 1 |  |
|  | ТУ 37.461.030-99 |  |  |
| SB1 | Выключатель 3842.3710-10 ТУ37.003.1222-84 | 1 |  |
| SB2 | Выключатель 3842.3710-11 ТУ37.003.1222-84 | 1 |  |
| SB3 | Выключатель аварийной сигнализации 32.3710 | 1 |  |
|  | ТУ 37.003.1106-82 |  |  |
| SB4… | Переключатель 881.3709 ТАФЛ.642141.001ТУ | 4 |  |
| SB7 |  |  |  |
| SB14 | Выключатель кнопочный КЕ 022У3 , исп.1, черный , | 1 |  |
|  | «П» , ТУ 16-642.015-82 |  |  |
| SB15 | Выключатель кнопочный КЕ 022У3 , исп.1, красный , | 1 |  |
|  | «П» , ТУ 16-642.015-82 |  |  |
| SB16 | Выключатель 3842.3710-08.46-11 | 1 |  |
|  | ТУ 37.003.1222-84 |  |  |
| SB17, | Выключатель 3842.3710-11 ТУ 37.003.1222-84 | 2 |  |
| SB18 |  |  |  |
| А1 | Плата АКСМ33302-330114.000-05 | 1 |  |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

23

# Лист

| А5 | Плата АКСМ33302-330114.000-05 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резистор ОЖО .467.173 ТУ |  |  |
| R1,R2 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R3 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R4,R5 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R6 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| R7,R8 | С2-33Н-0,5-2,7кОм±5%А-В-В | 2 |  |
| R9 | С2-33Н-0,25-510Ом±5%А-В-В | 1 |  |
| VD1 | Светодиод FYL-10003URC | 1 | красный |
| VD2 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD3 | Светодиод FYL-10003UYC | 1 | жёлтый |
| VD4 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| VD5 | Светодиод FYL-10003UGC | 1 | зелёный |
| VD6 | Диод КД 510 А ТТ3.362.100 ТУ | 1 |  |
| А27 | Плата коммутации АКСМ32102-765000.000 | 1 |  |
| С1,С2 | Конденсатор К50-24-40В-2200 мкФ+80%-20%-В | 2 |  |
| К1 | Реле 907.3747.У37.003.1418-94 | 1 |  |
| К4,К5 | Реле 907.3747.У37.003.1418-94 | 2 |  |
| К8 | Реле 907.3747.У37.003.1418-94 | 1 |  |
| К10 | Реле 907.3747.У37.003.1418-94 | 1 |  |
| К12,К13 | Реле 907.3747.У37.003.1418-94 | 2 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32104-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

30

# Лист

| A82 | Информационная система в составе: | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Табло ТБ28х13-15 КСАУ467847.006 | 1 |  |
|  | Табло ТБ112х16-10 КСАУ467847.007 | 1 |  |
|  | Табло ТБ140х16-10 КСАУ467847.010 | 1 |  |
|  | Системный пульт управления ПУ-2 ЦИКС 468383 003 | 1 |  |
|  | Внутрисалонное табло ЦИКС 467847 003 | 1 |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Примечание

Кол.

Наименование

Поз. обозна-чение

## АКСМ32102-000000.000 ПЭ3

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

13

# Лист

| А23 | Блок БОЗ АКСМ32102-767000.000 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VD1 | Диод Д161-250-1 У2 ТУ16-729.228-79 | 1 |  |
| R1,R2 | Элемент сопротивления АКСМ221-730810.001-01 | 2 | R=0.2Ом |
| А24 | Блок БКАБ АКСМ32102-761000.000 | 1 |  |
| FU1 | Предохранитель ПП32-31-20-100А УХЛ3 | 1 |  |
|  | ТУ 3424-004 -05758109-97 |  |  |
| КМ1, | Контактор КНЕ220, 27В ТУ 16-524.130-81 | 2 |  |
| КМ2 |  |  |  |
| VD1, | Диод 1N5408 | 2 | Допуск. замена на |
| VD2 |  |  | диод UF5408 |
| А1 | Блок предохранителей 111.3722 ТУ 37.003.754-75 | 1 |  |
| FU1 | Вставка 60А |  |  |
| FU2 | Вставка 30А |  |  |