ПРЕДОХРАНИТЕЛИ   ТРОЛЛЕЙБУСА  МОДЕЛИ  20101

FU1	5 A		Включение  аккумуляторов, линейных контакторов

FU2	5 A		Вольтметр, звуковая и световая сигнализация токоутечки

FU3	25 A	Цепи управления тяговым электроприводом

FU4	5 A		Включение гидронасоса, преобразователя 550/28, компрессора

FU5	7,5 A	Клапан автоматического слива конденсата пневмосистемы

FU6	5 A		Манометры, датчики давления, реле 1 блокировки хода

FU7	5 A		Стояночный и остановочный тормоз, реле 2 блокировки хода

FU8	7,5 A	Спидометр

FU9	5 А		Центральный переключатель света, лампы освещения приборов,

реле фар, габаритных и противотуманных огней

FU10	7,5 А	Выключатель и лампы стояночных огней

FU11	5 А		Фара - прожектор

FU12	7,5 А	Аварийная сигнализация

FU13	7,5 А	Реле и лампы поворотов

FU14	5 А		Верхние габаритные огни

FU15	7,5 А	Лампы фар дальнего света

FU16	7,5 A	Лампы фар ближнего света

FU17	7,5 A	Лампы стоп-сигнала, заднего хода, противотуманных огней

FU18	5 A		Звуковой сигнал

FU19	5 A		Обогреватели зеркал

FU20	10 A	Стеклоочистители, стеклоомыватели

FU21	5 A		Управление штангоуловителями

FU22	5 A		Освещение кабины

FU23	7,5 A	1 группа ламп освещения салона

FU24	7,5 A	2 группа ламп освещения салона

FU25	10 A	Освещение посадочных площадок

FU26	10 A	Управление дверью кабины

FU27	10 A	Управление дверями салона

FU28	5 A		Реле вентиляторов печей кабины и салона

FU29	15 A	Вентилятор печи кабины

FU30	10 A	Вентиляторы печей салона

FU31	7,5 A	Контакторы и реле печей кабины и салона, выключатель

и реле проезда стрелок

FU32	5 А		Вентилятор кабины

FU33	7,5 A	Розетки освещения отсеков, ТГУ

FU34	5 A		Часы

FU35	5 A		Верхнее табло

FU36	7,5 A	Блок ABS

FU37	20 A	Блок ABS