| №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FU39 | 5А | Питание информационной системы. |
| FU37 | 5A | АБС |
| FU34 | 5A | Световая и звуковая сигнализация в кабине водителя, питание КТУ, кнопки инвалидов |
| FU31 | 7,5A | Вентиляция салона. |
| FU28 | 5A | Резерв |
| №2 |  |  |
| FU25 | 5A | Питание вентиляторов отопителей салона |
| FU24 | 10A | Управление отопителями салона (контакторы, датчики). |
| FU23 | 10A | Управление вентиляцией и обогревом кабины. |
| FU21 | 10A | Управление дверями салона. |
| №3 |  |  |
| FU18 | 7,5A | Освещение салона. Освещение посадочных площадок. Подсветка переключателей на пультах. |
| FU16 | 15A | Питание ближнего света, стоп-сигналов, противотуманок, фанарей заднего хода. |
| FU15 | 15A | Питание дальнего света, верхних габаритов. |
| FU12 | 10A | Управление внешними световыми огнями, подсветка приборов, аварийная световая сигнализация, фара на крыше. Питание указателей поворотов |
| FU11 | 10A | Стеклоочиститель, стеклоомыватель. |
| FU9 | 5A | Обогрев зеркал и бокового стекла. |
| №4 |  |  |
| FU8 | 5A | Остановочный тормоз. Индикация работы стояночного тормоза. Звуковой сигнал (передний и задний). Штангоуловитель. |
| FU7 | 5A | Включение гидроусилителя. Приборы пульта водителя. |
| FU5 | 7,5A | Включение компрессора. Индикация перегрузки двигателей 380В. Питание осушителя воздуха, клапана слива конденсата. |
| FU4 | 15A | Питание контакторов тягового привода, вентиляция БСВ |
| FU3 | 15A | Выбор направления движения, питание блока управления тягового привода, вольтметр |
| FU2 | 7,5A | Индикация наличия 550В, питание контакторов полярности |
| №5 |  |  |
| FU35 | 5A | Лампы освещения ящиков с оборудованием. Розетки |
| FU20 | 10A | Управление дверью кабины. |
| FU17 | 5A | Освещение кабины. Аварийное освещение салона. |
| FU14 | 7,5A | Аварийная световая сигнализация |
| FU13 | 7,5A | Питание стояночных огней. |
| FU1 | 7,5A | Включение аккумуляторных батарей |
| №6 |  |  |
| FU38 | 20А | Питание модуляторов АБС |