?

| А55 –ХТ2 :8(Блок реле Дв1) |  |
| --- | --- |

# Text boxes

| 1-1 | XA1(+) | FV1 (Разрядник) | АКСМ101-711030.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | FV1 | L1 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 2-1 | XA2 (-) | FV1 | АКСМ101-711030.000 |  |
| 2-2 | FV1 | L2 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 3 | L1 | А1-QF1 (БЗ 1) | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 4-1 | L2 | А2-КМ1 (БКПП) | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 4-2 | А2-КМ1 (БКПП) | А20-ХТ1:1 (БКА) | ППСРМ 1,5 3000 |  |
| 5 | А1 – QF1 (БЗ 1) | RS1 (Шунт) (М16) | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 6-1 | А2-КМ2 (БКПП) | А4:-600 (Привод):7 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 6-2 | А4:-600 (Привод):4 | ХТ4 «-550 В»:1 | ППСРМ 16 3000 |  |
| 6-3 | ХТ3 «-550 В»:1 | U1: -550 (550/28) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 6-4 | А2-КМ2 (БКПП) | U5: -550 (550/380) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 6-5 | ХТ3 «-550 В»:2 | U4: -550 (550/380) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 6-6 | А2-КМ2 (БКПП) | А85 –ХТ2 :А1 (ПКИ) | ППСРМ 1,5 3000 |  |
| 7-1 | А2-КМ1 (БКПП) | RS1 (Шунт) (М16) | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 7-2 | А2-КМ1 (БКПП) | А20-ХТ1:3 (БКА) | ППСРМ 1,5 3000 |  |
| 10 | А2-КМ1 (БКПП) | А4:+600(В1) (Привод):9 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 11-1 | А3-КМ1 (БКЗ) | А4:+600(В2) (Привод):10 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 11-2 | А3-КМ1 (БКЗ) | А9 – QF1 (БЗ 2) | ППСРМ-1 16 3000 |  |
| 12 | А3 – КМ1 (БКЗ) | L3 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 13 | L3 | А4:Lф (Привод):2 | ППСРМ-1 50 3000 |  |

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Куда поступает

Данные

провода

### Примечание

# Бородач

# Скороходов

# Быцко

# Пачковская

# Утв.

# Н.контр.

# Пров.

# Разраб.

##### ИЦ

52

Таблица соединений

АКСМ 321 – 000000.000

#### Троллейбус пассспассажирский

# Листов

# Лист

# Лит.

1

## АКСМ321- 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

| 22 | R1 (БРТ) | А4:Rt1 (Привод):1 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | R2 (БРТ) | А4:Rt2 (Привод):5 | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 24 | А4:U (Привод):8 | М1:U | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 27 | А4:V(Привод):3 | М1:V | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 28 | А4:W (Привод):6 | М1:W | ППСРМ-1 50 3000 |  |
| 31 | R11 (Демпфер) | U1: +550 (550/28) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 33 | R12 (Демпфер) | U4: +550 (550/380) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 34 | R13 (Демпфер) | U5: +550 (550/380) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 60 | А9-QF3 (БЗ 2) | А11-ХТ1:1 (БКО) | ППСРМ 2,5 3000 |  |
| 63 | А9-QF4(БЗ 2) | А11-ХТ1:3 (БКО) | ППСРМ 10 3000 |  |
| 80 | А20-ХТ2:3 (БКА) | А85 –ХТ1 : А5 (ПК) | ППСРМ 1,5 3000 |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

2

| 100 | А24 –FU1 (БКАБ) | U1 : +28 В | БПВЛ 35 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 -1 | GB2:- | XT «101» | БПВЛ 50 Б |  |
| 101 -2 | XT «101» | А25 – XT4 (БК) | БПВЛ 25 Б |  |
| 101 -3 | XT «101» | U1: « -28 В» | БПВЛ 35 Б |  |
| 102 | А24 – (A1)FU1 (БКАБ) | А25 –XT3 (БК) | БПВЛ 16 Б |  |
| 103 | А24 – (A1)FU2 (БКАБ) | А25 –XT1 (БК) | БПВЛ 10 Б |  |
| 104А | GB1:+ | А23 – VD1: +( БОЗ) | БПВЛ 50 Б |  |
| 105 | GB1:- | GB2:+ | « |  |
| 0-1 (781) | А20-ХТ3:1 (БКА) | Земля пол р-н Дв.1 | ППСРМ 1, 5 3000 |  |
| 0-2 (781) | А20-ХТ3:2 (БКА) | Земля пол р-н Дв.2 | ППСРМ 1, 5 3000 |  |
| 901 | А85 –ХТ1:1 (ПКИ) | Основание ХА2 | ППСРМ 1, 5 3000 |  |
| 902 | А85 –ХТ1:2 « | Основание ХА1 | « |  |
| 903 | А85 –ХТ1:3 « | Корпус т.д. | « |  |
| 904 | А85 –ХТ1:4 « | Рама БРТ | « |  |
| 905 | А85 –ХТ1:5 « | Рама разрядника | « |  |
| 906 | А85 –ХТ1:6 « | Корпус преоб.600/28 U5 | « |  |
| 907 | А85 –ХТ1:7 « | Корпус преоб.600/28 U1 | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

3

| 911 | А85 –ХТ1:11 | Корпус преобр.600/380 U4 | « |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 | А85 –ХТ1:13 | Корпус печи каб. (A11) | « |  |
| 914 | А85 –ХТ1: 14 | Корпус печи №1 (A13) | « |  |
| 915 | А85 –ХТ1:15 | Корпус печи №2 (A14) | « |  |
| 916 | А85 –ХТ2:16 | Корпус печи №3 (A15) | « |  |
| 917 | А85 –ХТ2:17 | Корпус печи №4 (A16) | « |  |
| 921 | А85 –ХТ2:21 | Корпус компрессора | « |  |
| 923 | А85 – ХТ2:23 | Корпус тяг. привода | « |  |
| 924 | А85 – ХТ2:23 | Корпус вент тяг.привода | « |  |
| 950 | А85 -ХТ2:Б3 | Корпус троллейбуса | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321- 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

4

|  |  | Жгут Ж1 | АКСМ32102-610001.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | А25- ХР1: А1 (БК) | ХТ11:1 (Кл.р-н дв2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 313 | : А2 | ХТ11:2 (Кл.р-н дв2) | « |  |
| 343 | : А7 | Y1-ХS1:1 (клапан останов) | « |  |
| 412-1 | А25- ХР1: А9 (БК) | А55 –ХТ2 :3(Блок реле Дв1) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 412-2 | А55 –ХТ2 :3(Блок реле Дв1) | ХТ11:3 (Кл.р-н дв2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
|  |  |  | « |  |
| 431 | А25- ХР1: А10 (БК) | ХТ11:4 (Кл.р-н дв2) | « |  |
| 461 -1 | А25- ХР1: В1 | А55 –ХТ2 :7(Блок реле Дв1) | « |  |
| 461 -2 | А55 –ХТ2 :7(Блок реле Дв1) | А56 –ХТ2 :7(Блок реле Дв2) | « |  |
| 501 | А25- ХР1: В2 (БК) | А55 –ХТ2 :6(Блок реле Дв1) | « |  |
| 502 | : В3 | - ХТ2:5 | « |  |
| 503-1 | : В4 | - ХТ2 : 4 | « |  |
| 503-2 | А55 –ХТ2 :4(Блок реле Дв1) | А56 –ХТ2 :4(Блок реле Дв2) | « |  |
| 505 | А25- ХР1: В5 (БК) | А55 –ХТ1 :5(Блок реле Дв1) | « |  |
| 506 | : В6 | - ХТ1:4 | « |  |
| 507 | : В7 | - ХТ1:1 | « |  |
| 508 | : В8 | -ХТ2 :2 | « |  |
| 510 | : В9 | А56 –ХТ1 :5(Блок реле Дв2) | « |  |
| 511 | : В10 | - ХТ1:4 | « |  |
| 512 | : С1 | -ХТ1 :1 | « |  |
| 513 | : С 2 | -ХТ2 :2 | « |  |
| 528-1 | : С 3 | А55 –ХТ1 :2(Блок реле Дв1) | « |  |
| 528-2 | А55 –ХТ1 :2(Блок реле Дв1) | А56 –ХТ1 :2(Блок реле Дв2) | « |  |
| 530-1 | А25- ХР1: С4 (БК) | А55 –ХТ1 :6(Блок реле Дв1) | « |  |
| 530-2 | А55 –ХТ1 :6(Блок реле Дв1) | А56 –ХТ1 :6(Блок реле Дв2) | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

5

| 541-1 | А25- ХР1: С5 (БК) | А55 –ХТ1 :8(Блок реле Дв1) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 541-2 | А55 –ХТ1 :8(Блок реле Дв1) | А56 –ХТ1 :8(Блок реле Дв2) | « |  |
| 542-1 | А25- ХР1: С6 (БК) | А55 –ХТ2 :1 (блок реле дв1) | « |  |
| 542-2 | А55 –ХТ2 :1 (Блок реле Дв1) | А56 –ХТ2 :1(бок реле Дв2) | « |  |
| 543-1 | А25- ХР1: С7 (БК) | А55 –ХТ1 :9 (блок реле дв1) | « |  |
| 543-2 | А55 –ХТ1 :9 (Блок реле Дв1) | А56 –ХТ1 :9(бок реле Дв2) | « |  |
| 740-1 | А25- ХР1: С8 (БК) | А55 –ХТ2 :8 (блок реле дв1) | « |  |
| 740-2 | А55 –ХТ2 :8 (блок реле дв1) | ХТ11:5 (Кл.р-н дв2) | « |  |
| 761-1 | А25- ХР1: С9 (БК) | А55 –ХТ2 :9 (блок реле дв1) | « |  |
| 761-2 | А55 –ХТ2 :9 (блок реле дв1) | ХТ11:6 (Кл.р-н дв2) | « |  |
| 800-1 | А25- ХР1: С10 (БК) | XS8:4 (Диагностик. АБС) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 800-2 | XS8:4 (Диагностик. АБС) | А81-XS1:7 (АБС) | « |  |
| 801-1 | А25- ХР1: D1 (БК) | :8 | « |  |
| 801-2 | : D2 | :9 | « |  |
| 804 | А81-XS1:13 (АБС) | XS8:2 (Диагностик. АБС) | « |  |
| 805 | А81-XS1:14 (АБС) | XS8:1 (Диагностик. АБС) | « |  |
| 806 | А25- ХР1: D3 (БК) | А81-XS1:17 (АБС) | « |  |
| 807-1 | : D4 | А25- ХР1: D5 (БК) | « |  |
| 807-2 | : D5 | А81-XS1:18 (АБС) | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

6

| 101-1 | А25- ХР1 : D8 (БК) | XS8:3 (Диагностика АБС) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-2 | XS8:3 (Диагностик АБС) | А81-XS1:10 (АБС) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101-3 | А81-XS1:10 (АБС) | А81-XS1:11 (АБС) | « |  |
| 101-4 | А81-XS1:10 (АБС) | А81-XS1:12 (АБС) | « |  |
| 101-5 | А25- ХР1 : D9 (БК) | А55–ХТ2 :10(Блок релеДв1) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-6 | А25- ХР1 : D10 (БК) | ХТ11:9 (Кл.р-н дв2.) | « |  |
| 101-7 | ХТ11:9 (Кл.р-н дв2.) | А56–ХТ2:10(Блок реле Дв2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101-8 | А56–ХТ2:10(Блок реле Дв2) | Y1-XS1:2 | « |  |
| Р1 | А25- ХР1 : А3 (БК) | ХТ11:7 (Кл.р-н дв2.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| Р2 | А25- ХР1 : А4 (БК) | ХТ11:8 (Кл.р-н дв2.) | « |  |
| Р3 | А25- ХР1 : А6 (БК) | А55–ХТ1 :7(Блок релеДв1) | « |  |
| Р4 | А55–ХТ1 :7(Блок релеДв1) | А56–ХТ1 :7(Блок релеДв2) | « |  |
| Р5 | А25- ХР1 : D7 (БК) | А55–ХТ1 :3(Блок релеДв1) | « |  |
| Р6 | А25- ХР1 : А8 (БК) | А56–ХТ1 :3(Блок релеДв2) | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 -000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

7

| 604 | А25-ХР3:В5 (БК) | А70-ХТ1:4 (БРО) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 609 | : В6 | – ХТ3:2 | « |  |
| 611 | : В7 | – ХТ1:5 | « |  |
| 616 | : В8 | А70– ХТ1:6 (БРО) | « |  |
| 617 | : В9 | – ХТ1:7 | « |  |
| 618 | : В10 | – ХТ1:8 | « |  |
| 619 | А25-ХР3:С1 (БК) | –ХТ1:9 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 620 | : С2 | – ХТ2:3 (БРО) | « |  |
| 621 | : А3 | – ХТ1:10 | « |  |
| 623 | : А4 | – ХТ2:1 | « |  |
| 624 | : А5 | – ХТ2:2 | « |  |
| 635 | : С4 | А70– ХТ2:4 (БРО) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 740 | А25-ХР3: С10 (БК) | ХТ4:2 (Кл перегородка каб) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 761 | : D4 (БК) | ХТ4:3 (Кл перегородка каб) | « |  |
| 751 | А25-ХР3 : D5 (БК) | U1-ХР1:1 (Преобр 28) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 755 | А25-ХР2: С8 (БК) | ХТ4:8 (Кл перегородка каб) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 790-1 | А25-ХР3 : D2 (БК) | ХТ4:4 (Кл перегородка каб) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 790-2 | ХТ4:4 (Кл перегородка каб) | XS4:1(ящик 2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321- 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

10

| Р1 | А25-ХР2:А5 (БК) | ХТ7 : 7(Кл лев борт задн) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р2 | :В3 | ХТ7 : 8 | « |  |
| Р3 | :В4 | XS10 : 3 (колодка свет) | « |  |
| Р4 | А25-ХР3:С7 (БК) | А70–ХТ2:8 (БРО) | « |  |
| Р5 | А25-ХР3:С9 (БК) | А57-ХТ1:10(Блок реле Дв3) | « |  |
| 101 -1 | А25-ХР2 : D8 (БК) | ХТ6 :10(Кл лев борт задн) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101 -2 | : D9 | ХТ7 :10 | « |  |
| 101 -3 | ХТ7 :10 | ХТ7 :9 | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101 -4 | ХТ6 :10 | EL4-XS:2(Верхн габ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 -5 | EL4-XS:2 (Верхн габ) | EL5-XS:2(Верхн габ) | « |  |
| 101 -6 | А25-ХР2 : D10(БК) | XS10 :4 (Колодка свет) | БПВЛ 2,5 Б |  |
| 101 -7 | XS10 :4 (Колодка свет) | А45-ХТ1:2 (БУШ 2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 -9 | А25-ХР3 : D7(БК) | А57-ХТ2:10(Блок реле Дв3) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101 -10 | А25-ХР3 : D8(БК) | А10-ХТ3:6 (БКВ) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101 -11 | А10-ХТ3:6 (БКВ) | XS4:2 (Роз.Ящ.2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 -12 | А10-ХТ3:6 (БКВ) | U4-ХТ3:2 (Преобр~) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 101 -13 | А25-ХР3 : D9(БК) | А70-ХТ2:10 (БРО) | БПВЛ 2,5 Б |  |
| 101 - 14 | А70-ХТ2:10 (БРО) | А70-ХТ2:9 (БРО) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-15 | А25-ХР3 : D10(БК) | ХТ4:5 (Кл перегородка каб) | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

11

|  |  | Жгут Ж5 |  | (БК-перед и верх каб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | А25-ХР5 : D5 (БК) | А20 – А2–XS1:А6 (КТУ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 355-1 | А25-ХР5 : А3(БК) | НА1 – XS : 1(звук.сигн) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 355 | НА1 – XS : 1(звук.сигн) | НА3 – XS : 1(звук.сигн) | « |  |
| 359 | А25-ХР5 : А4(БК) | ХS20 : 1 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 1,0 Б | (Обогр. зеркал) |
| 360 | :А5 | М8 – XS1 : 3 (Очист.) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 364 | : А6 | М9 – XS : 1 (Омыват.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 366 | : А7 | М8 – XS1 : 5 (Очист.) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 367 | : А8 | : 6 | « |  |
| 369 | : А9 | : 2 | « |  |
| 412 -1 | : А10 | АЕ1– XS1 :1 (бок.габ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 412 -2 | АЕ1– XS1 :1 (бок.габ) | А46 - XS1 : 4(Фара лев.) | « |  |
| 412 -3 | А46 - XS1 : 4 (Фара л.) | А47- XS1 : 4 (Фара прав.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 412 -4 | А25-ХР5 : В1(БК) | XS10 : 5 (Буксир) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 412 -5 | : В8 | ХS20 : 5 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 0,75 Б | (Верх.габ) |
| 424 -1 | А25-ХР5 : В3(БК) | HL2– XS : 1 (Повтор. лев) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 424 -2 | HL2– XS : 1(Повтор. лев) | HL1- XS1 : 1 (Поворот лев) | « |  |
| 425 -1 | А25-ХР5 : В4(БК) | HL4– XS : 1(Повтор.прав) | « |  |
| 425 -2 | HL4– XS : 1(Повтор.прав) | HL5– XS1 : 1 (Поворот) | « |  |
| 426 | А25-ХР5 : В5(БК) | XS10 : 1 (Буксир) | « |  |
| 427 | : В6 | XS10 : 4 (Буксир) | « |  |
| 431 | : В7 | XS21:1 (Роз.верх каб) | « |  |
| 435 -1 | : В9 | А46 - XS1 : 2(Фара лев.) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 435 -2 | А46 - XS1 : 2(Фара лев.) | А47- XS1 : 2(Фара прав.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 438 -1 | А25-ХР5 : В10(БК) | А46 - XS1 : 1(Фара лев.) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 438 -2 | А46 - XS1 : 1(Фара лев.) | А47- XS1 : 1(Фара прав.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

15 11

#### Пассажирский 321

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

| 101 -1 | А25-ХР5 : D6 (БК) | ХS21 : 4 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 -2 | ХS21 : 4 (Роз.верх каб) | ХS20 : 3 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101 -3 | ХS20 : 3 (Роз.верх каб) | ХS20 : 6 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 -4 | А25-ХР5 : D7 (БК) | А20 –А2-XS1:Б2 (КТУ) | « |  |
| 101 -6 | А25-ХР5 : D8 (БК) | АЕ1– XS1 :2 (бок.габ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101 -7 | АЕ1– XS1 :2 (бок.габ) | HL2– XS : 2 (Повтор. лев) | « |  |
| 101 -8 | HL2 – XS : 2 (Повтор. лев) | HL1 – XS1: 2 (Поворот л) | « |  |
| 101 -9 | HL1 – XS1: 2 (Поворот л) | А46 - XS1 : 3(Фара лев.) | « |  |
| 101 -10 | А46 - XS1 : 3(Фара лев.) | М9 - XS : 2 (Омыват.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 -11 | М9 - XS : 2 (Омыват.) | НА1 – XS : 2 | « |  |
| 101 -12 | А25-ХР5 : D9 (БК) | XS8 : 3 (Буксир) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101 -13 | А25-ХР5 : D10 (БК) | М8 – XS1 : 1 (Очист.) | « |  |
| 101 -14 | М8 – XS1 : 1 (Очист.) | А47- XS1 : 3(Фара прав.) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 -15 | А47- XS1 : 3(Фара прав.) | HL4 – XS : 2 (Повтор.пр) | « |  |
| 101 -16 | HL4 – XS : 2 (Повтор.пр) | HL5– XS1 : 2 (Поворот) | « |  |
| 101-17 | НА1 – XS : 2 | НА3 – XS : 2 | « |  |
| Р1 | А25-ХР5 : А1 (БК) | ХS21 : 3 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 0,75 Б |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

17 1122

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж6 | АКСМ32102-610006.000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верх.каб |
| 359-1 | ХР20:1 | ЕК1 – ХS :1(обогрев зеркала) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 359-2 | ХР20:1 | ЕК3 – ХS :1 (обогрев стекла) | « |  |
| 359-3 | ЕК1 – ХS :1(обогрев зеркала) | ЕК2 – ХS :1(обогрев зеркала) | « |  |
| 412-1 | ХР20:5 | EL2-XS1:1 (верхн.габ.л.) | « |  |
| 432-2 | EL2-XS1:1(верхн.габ.л.) | EL3-XS1:1(верхн.габ.пр) | « |  |
| 451 | ХР20:2 | АЕ17– ХS1 :1(Свет.каб.) | « |  |
| 698 | ХР20:4 | М13– ХS1 :1 (Вент.каб) | « |  |
| 101-1 | ХР20:6 | EL2-XS1:2 | « |  |
| 101-2 | EL2-XS1:2 | ЕК1 – ХS :2 | « |  |
| 101-3 | ХР20:6 | EL3-XS1:2 | « |  |
| 101-4 | EL3-XS1:2 | ЕК2 – ХS :2 | « |  |
| 101-5 | ХР20:6 | АЕ17– ХS1 :2 (Свет.каб.) | « |  |
| 101-6 | АЕ17– ХS1 :2 (Свет.каб.) | ЕК3 – ХS :2 | « |  |
| 101-7 | ХР20:3 | М13– ХS1 :2 (Вент.каб) | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321- 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

18

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж7 |  | (БКВ-ХТ1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | ХТ1:3 (Ящик №1) | А10 –ХТ4:6 (БКВ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 263 | :4 « | -ХТ4:4 « | « |  |
| 301 | :5 « | -ХТ4:1 « | « |  |
| 302 | :6 « | - ХТ3:3 « | « |  |
| 303 | :7 « | - ХТ4:2 « | « |  |
| 305 | :8 « | - ХТ3:2 « | « |  |
|  |  | Жгут Ж8 | (Прокладывается при централизованной | установке системы смазки) |
| 740-1 | XS9:1 (к сист.центр.смаз.) | XT4:1 (БКА) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 740-2 | XT4:1 (БКА) | SB1- XS:N | « |  |
| 785 | XS9:3 | SB1-XS:4 | « |  |
| 786 | XS9:4 | SB1-XS:Р | « |  |
| 101-1 | XS9:2 | XT4:6 (БКА) | « |  |
| 101-2 | XT4:6 (БКА) | SB1-XS:3 | « |  |
|  |  | Жгут Ж9 | (Прокладывается при централизованной | установке системы смазки) |
| Кч (101) | XS1:2 | XP9:2 | Кабель 246934 37310 | Поставляется с разъемом |
| Ч (740) | XS1:3 | XP9:1 |  |  |
| 1 (786) | XS2:1 (Сист. центр. смаз.) | XP9:4 | Кабель 246933 37212 | Поставляется с разъемом |
| 2 (785) | XS2:2 | XP9:3 |  |  |
| К (резерв) |  |  |  |  |
| 3 (резерв) |  |  |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

19 14

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж10 | АКСМ32102-610010.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | А25-ХР10 : А1 (БК) | А32 -XS1 :А1 (БВиС) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 237 | : А2 | : А2 | « |  |
| 305 | : А4 | : А4 | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 306 | : А5 | : А5 | « |  |
| 307 | : А6 | : А6 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 308 | : А7 | : А7 | « |  |
| 309 | : А8 | : А8 | « |  |
| 335 | : А9 | : А9 | « |  |
| 346 | : А10 | : А10 | « |  |
| 357 | : В1 | : В1 | « |  |
| 358 | : В2 | : В2 | « |  |
| 450 | : В4 | : В4 | « |  |
| 452 | : В5 | : В5 | « |  |
| 453 | : В6 | : В6 | « |  |
| 455 | : В7 | : В7 | « |  |
| 462 | : В8 | : В8 | « |  |
| 611 | : В10 | : В10 | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 620 | : С1 | : С1 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 621 | : С2 | : С2 | « |  |
| 623 | : С3 | : С3 | « |  |
| 624 | : С4 | : С4 | « |  |
| 693 | : C5 | : C5 | « |  |
| 694 | : C6 | : C6 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

20

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

| 740 | А25-ХР10 : С10 (БК) | А32 -XS1 :С10 (БВиС) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 745 | : D1 | : D1 | « |  |
| 746 | : D2 | : D2 | « |  |
| 747 | : D3 | : D3 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 748 | : D4 | : D4 | « |  |
| 751 | : D5 | : D5 | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 754 | : D6 | : D6 | « |  |
| 761 | : D7 | : D7 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 755 | : D8 | : D8 | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 101 | : D10 | : D10 | « |  |
| Р1 | : А2 | : А2 | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| Р2 | : В3 | : В3 | « |  |
| Р4 | : D9 | : D9 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

21 1616

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж11 | АКСМ32102-610011.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 841 | А82-XР1: 1(ПУ-2 информ) | А31-SВ17:8 (Пульт) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 842 | : 2 | А31-SВ18:8 | « |  |
| 843-1 | : 4 | А31-SВ17:4 | « |  |
| 843-2 | А31-SВ17:4 | А31-SВ18:4 | « |  |
|  |  | Жгут Ж12 | Формируется и прокладывается в изделии) |
| 848 | А82-XS3:3 (ПУ-2 информ) | ВА1-XS1:1 (Динамики) | МГШВ 0,5 Б |  |
| 849 | ВА1-XS1:2 | ВА2-XS1:2 | « |  |
| 850 | А82-XS3:2 (ПУ-2 информ) | ВА2-XS1:1 | « |  |
| 851 | А82-XS3:5 (ПУ-2 информ) | ВА4-XS1:1 | « |  |
| 852 | ВА3-XS1:2 | ВА4-XS1:2 | « |  |
| 853 | А82-XS3:6 (ПУ-2 информ) | ВА3-XS1:1 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

22

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | А25-XS1:1 (БК) | U5-XT3:1 (Преобр.ПТ3) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 861 | А25-XP13:1 (БК) | А8(SA1)-XS1:4(Испарит.) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 866-1 | : 2 | : 2 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 866-2 | А8-XS1:2 (Испаритель) | XS1:2 (Реле конд.) | « |  |
| 866-3 | XS1:2 (Реле конд.) | А7-XT3:1 (БУК 2) | « |  |
| 867-1 | А25-XS1:3 (БК) | XS1:1 (Реле конд.) | « |  |
| 867-2 | XS1:1 (Реле конд.) | U5-XT3:4 (Преобр.ПТ3) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 871 | А25-XP13:3 (БК) | A8(M3)-XS1:1(Вент. исп.) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 872 | U5-XT3:3 (Преобр.ПТ3) | А25-XS1:4 (БК) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 873 | А25-XP13:4 (БК) | A8(Y1)-XP1:1 (Компр-р) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 875 | А25-XS1:2 (БК) | А7-XT3:2 (БУК 2) | « |  |
| 101-1 | А25-XP13:5 (БК) | А8-XS1:3 (Испаритель) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101-2 | : 6 | A8(M3)-XS1:2(Вент. исп.) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-3 | A8(M3)-XS1:2(Вент. исп.) | А7-XT3:3 (БУК 2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101-4 | А7-XT3:3 (БУК 2) | U5-XT3:2 (Преобр.ПТ3) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 101-5 | А25-XP13:6 (БК) | A8(Y1)-XP1:2 (Компр-р) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 | « - « :6 « |  |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

24

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж16 |  | Привод-КТ-КХ-Дск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | А8 –ХР3:1 (Привод) | А36-XS1:3 (КХ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 266 | :2 | :1 | « |  |
| 267 | :3 | :4 | « |  |
| 268 | :4 | :5 | « |  |
| 269 | :5 | :6 | « |  |
| 270 | :6 | :7 | « |  |
| 271 | :7 | :2 | « |  |
| Э | :8 | Экран |  |  |
| 273 | А8 –ХР3:9 (Привод) | А37-XS1:3 (КТ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 274 | :10 | :1 | « |  |
| 275 | :11 | :4 | « |  |
| 276 | :12 | :5 | « |  |
| 277 | :13 | :6 | « |  |
| 278 | :14 | :7 | « |  |
| 279 | :15 | :2 | « |  |
| Экран | :16 | Экран |  |  |
|  |  | ВV1-XS1 (Датчик ск) |  |  |
| 284 | :17 | :1 | « |  |
| 285 | :18 | :2 | « |  |
| 286 | :19 | :3 | « |  |
| 287 | :20 | :6 | « |  |
| Экран | :21 | :4 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

25

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | А4-ХР4:2(Привод) | ХS6:2 (Диагностич разъем) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 296 | :3 | :3 | « |  |
| 297 | :6 | :6 | « |  |
| 298 | :7 | :7 | « |  |
| 299 | :5 | :5 | « |  |
| Экран | :9 | :9 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

26

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж21 | АКСМ32102-610021.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 371-1 | А45-ХТ1:1(БУШ) | Y1:2 (БПР-2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 371-2 | Y1:2 | Y2:2 | « |  |
| 371-3 | Y2:2 | Y3:2 | « |  |
| 376 | А45-ХТ2:2(БУШ) | Y1:1 | « |  |
| 377 | :1 | Y2:1 | « |  |
| 378 | А45-ХТ1:5(БУШ) | Y3:1 | « |  |
|  |  | Жгут Ж 22 | АКСМ32102-610022.000 |
|  |  |  |  | (БРО – БКО) |
| 671 | А70 – ХТ7 : 1 (БРО) | А12 – ХТ4 : 1 (БКО) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 672 | : 2 | : 2 | « |  |
| 673 | : 3 | : 3 | « |  |
| 674 | : 4 | : 4 | « |  |
| 675 | : 5 | : 5 | « |  |
| 676 | : 6 | : 6 | « |  |
| Р | : 7 | : 7 | « |  |
| 681 | : 8 | : 8 | « |  |
| 682 | : 9 | : 9 | « |  |
| 101 | :10 | : 10 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ32102 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

28

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж 23 | АКСМ32102-610023.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 602 | А70 -ХТ3 : 4 (БРО) | ХТ4 : 9 (Кл.на перегорлдке) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 605 | : 5 | : 10 | « |  |
| 606 | : 6 | ХТ5 : 1 | « |  |
| 609 | : 2 | : 2 | « |  |
| 613 | : 7 | : 3 | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 614 | : 8 | : 4 | « |  |
| 630 | А70 -ХТ4 :1 (БРО) | : 5 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 631 | : 2 | : 6 | « |  |
| 632 | : 3 | : 7 | « |  |
| 633 | : 4 | : 8 | « |  |
| 636 | : 5 | : 9 | « |  |
| 101-1 | : 6 | : 10 | « |  |
| 101-2 | А70 -ХТ3 : 1 (БРО) | : 10 | БПВЛМ 1,5 Б |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

29

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж 24 | АКСМ32102-610024.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 630-1 | А70 –ХТ4 : 7 (БРО) | ХТ10 : 4 (Кл.р-н дв2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 630-2 | А70 –ХТ5 : 3 (БРО) | : 4 | « |  |
| 633 | : 1 | ХТ11 : 10 | « |  |
| 637 | А70 –ХТ4 : 8 (БРО) | ХТ10 : 7 | « |  |
| 638 | : 9 | : 2 | « |  |
| 639-1 | : 10 | : 5 | « |  |
| 639-2 | А70 –ХТ5 : 6 (БРО) | : 5 | « |  |
| 641 | : 2 | : 3 | « |  |
| 642 | : 4 | : 7 | « |  |
| 643 | : 5 | : 8 | « |  |
| 644 | : 7 | : 9 | « |  |
| 646 | : 8 | : 10 | « |  |
| 101-1 | А70 –ХТ4 : 6 (БРО) | : 6 | « |  |
| 101-2 | А70 –ХТ5 : 10 (БРО) | : 6 | « |  |
|  |  | Жгут Ж25 | АКСМ32102-610025.000 |
|  |  |  |  | Кл. – Печь к |
| 602 | ХТ4 : 9 | А11 – XS2 :1 (печь каб) | БПВЛМ 0,75 Б | Датчики |
| 605 | : 10 | : 2 | « |  |
| 606 | ХТ5 : 1 | : 3 | « |  |
| 609 | ХТ5 : 2 | : 4 | « |  |
| 613 | : 3 | А11 - XS1 : 2 | БПВЛМ 1,5 Б | Вент. |
| 614 | : 4 | : 4 | « |  |
| 101 | : 10 | : 3 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

30

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж 26 | АКСМ32102-610026.000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кл.– Печь № 1 |
| 630-1 | ХТ5 : 5 | А13 –XS1 : 3 (Печь 1) | БПВЛМ 0,75 Б | Датчики |
| 630-2 | А13 –XS1 : 3 (печь 1) | : 4 | « |  |
| 630-3 | : 4 | : 6 | « |  |
| 631 | ХТ5 : 6 | : 1 | « |  |
| 632 | : 7 | : 2 | « |  |
| 633 | : 8 | : 5 | « |  |
| 636 | : 9 | А13 –XS2 : 1 | « | Вент. |
| 101 | : 10 | : 2 | « |  |
|  |  | Жгут Ж 27 | АКСМ32102-610027.000 |
|  |  |  |  | КЛ– Печь № 2 |
| 630-1 | ХТ10:4 | А14 –XS1 : 3 (Печь 2) | БПВЛМ 0,75 Б | Датчики |
| 630-2 | А14 –XS1 : 3 (Печь 2) | : 4 | « |  |
| 633 | ХТ9 :10 | : 6 | « |  |
| 637 | ХТ10:1 | : 1 | « |  |
| 638 | :2 | : 2 | « |  |
| 639 | :5 | : 5 | « |  |
| 641 | :3 | А14 –XS2 : 1 | « | Вент. |
| 101 | :6 | : 2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

31

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж 28 | АКСМ32102-610028.000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кл– Печь № 3 |
| 630-1 | ХТ10:4 | А15 –XS1 : 3 (Печь 3) | БПВЛМ 0,75 Б | Датчики |
| 630-2 | А15 –XS1 : 3 (печь 3) | : 4 | « |  |
| 639 | ХТ10:5 | : 6 | « |  |
| 642 | :7 | : 1 | « |  |
| 643 | :8 | : 2 | « |  |
| 644 | :9 | : 5 | « |  |
| 646 | :10 | А15 –XS2 : 1 (Печь 3) | « | Вент. |
| 101 | :6 | : 2 | « |  |
|  |  |  |  |  | « : С9 | МГШВ 0,75 Б |
|  |  |  |  |  | « : С10 | « |
|  |  | Жгут Ж 29 | АКСМ32102-610029.000 |
|  |  |  |  | БРО– Печь № 4 |
| 630-1 | А70 –ХТ6 :1 (БРО) | А16 –XS1 : 3 (Печь 4) | БПВЛМ 0,75 Б | Датчики |
| 630-2 | А16 –XS1 : 3 (печь 4) | : 4 | « |  |
| 644 | А70 –ХТ6 :4 (БРО) | : 1 | « |  |
| 647 | :2 | : 2 | « |  |
| 648 | :3 | : 5 | « |  |
| 649 | :5 | : 6 | « |  |
| 651 | :6 | А16 –XS2 : 1 | « | Вент. |
| 101 | :10 | : 2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

32

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж30 |  | Вент.ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | A10-KA2:2T1 (БКВ) | A102-XT1:1(Блок фильтр) | ПВ3 2,5 Б |  |
| 51 | A10-KA2:4T2 | A102-XT1:2 | « |  |
| 52 | A10-KA2:6T3 | A102-XT1:3 | « |  |
|  |  | Жгут Ж31 | АКСМ32102-610031.000 |
| 30 | А9-QF1 (БЗ 2) | R10 (Демпфер) | ППСРВМ 2,5 3000 |  |
| 32 | А9-QF2 (БЗ 2) | R12 (Демпфер) | « |  |
|  |  | Жгут Ж32 | АКСМ32102-610032.000 |
| 41 | А10-ХТ1:1 (БКВ) | U 4 : U (Преобр ~) | ПВЗ 2,5 Б |  |
| 42 | :3 | : V | « |  |
| 43 | :5 | : W | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

33

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | А10-КА3:2Т1 (БКВ) | A103-XT1:1(Блок фильтра вент ТД) | ПВ3 2,5 Б |  |
| 57 | А10- КА3:4Т2 | A103-XT1:2 | « |  |
| 58 | А10- КА3:6Т3 | A103-XT1:3 | « |  |
|  |  | Жгут Ж34 | АКСМ32102-610034.000 |
| 44 | А10-ХТ2:1 (БКВ) | А101 : V (Блок фильта компр) | ПВЗ 2,5 Б |  |
| 45 | :3 | : U | « |  |
| 46 | :5 | : W | « |  |
|  |  | Жгут Ж35 | АКСМ32102-610035.000 |
| 6 | ХТ3 «-550В» :3 (Кл.Ящ2) | А11 :3 (Печь к) | ППСРВМ 2,5 3000 |  |
| 61 | А12- ХТ2 : 1 (БКО) | : 1 | « |  |
| 62 | : 3 | :2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

34

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж36 | АКСМ32102-610036.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ХТ3 «-550В» :2 (Кл.Ящ2) | А13 :3 (Печь 1) | ППСВРМ 2,5 3000 |  |
| 65 | А12 - ХТ2 : 5 (БКО) | : 1 | « |  |
|  |  | Жгут Ж37 | АКСМ32102-610037.000 |
| 6 | ХТ3»-550В» :3 (Кл.Ящ2) | А14 :3 (Печь 2) | ППСРВМ 2,5 3000 |  |
| 67 | А12 - ХТ2 : 7 (БКО) | : 1 | « |  |
|  |  | Жгут Ж38 | АКСМ32102-610038.000 |
| 6 | ХТ3»-550В» :3 (Кл.Ящ2) | А15 :3 (Печь 3) | ППСРВМ 2,5 3000 |  |
| 68 | А12 - ХТ2 : 9 (БКО) | : 1 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

35

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж39 | АКСМ32102-610039.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ХТ3»-550В» :4 (Кл.Ящ2) | А16 :3 (Печь 4) | ППСРВМ 2,5 3000 |  |
| 70 | А12 – ХТ3 : 1 (БКО) | : 1 | « |  |
|  |  | Жгут Ж40 | АКСМ32102-610039.000 |
| 412 | А55-ХТ2:3 (Бл. реле дв1) | АЕ2-XS1:1 (Бок габ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 740 | :8 | SВ11-XS1:1 (Кн.инв) | « |  |
| 761 | :9 | SВ11-XS1:2 | « |  |
| 101 | :10 | АЕ2-XS1:2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

36

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж41 | АКСМ32102-610041.000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прав.борт |
| 116 | ХТ11:1 (Кл.прав.борт) | А24-ХТ1:1 (БКАБ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 313 | : 2 | :2 | « |  |
| 412 | : 3 | АЕ6-XS1:1 (Бок.габ) | « |  |
|  |  |  | « |  |
| 101-1 | ХТ11:9 (Кл.прав.борт) | А24-ХТ1:3 (БКАБ) | « |  |
| 101-2 | А24-ХТ1:3 (БКАБ) | АЕ6-XS1:2 (Бок.габ) | « |  |
|  |  | Жгут Ж42 | АКСМ32102-610042.000 |
|  |  |  |  | Прав.борт |
| 412 | А57-ХТ2 :5 (Бл. реле дв3) | АЕ8 – XS1: 1 (Бок.габ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 | А57-ХТ2 :10 | АЕ8 – XS1: 2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

37

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж43 | АКСМ32102-610043.000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лев.борт |
| 101-1 | ХТ4 : 5 (Кл.перегор. кааб) | АЕ3-ХS1:2 (Бок.габ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101-2 | АЕ3-ХS1:2 (Бок.габ) | АЕ5-ХS1:2 (Бок.габ) | « |  |
| 412-1 | ХТ4 : 1 | АЕ3-ХS1:1 (Бок.габ) | « |  |
| 412-2 | АЕ3-ХS1:1(Бок.габ) | АЕ5-ХS1:1(Бок.габ) | « |  |
| 740-1 | ХТ4 : 2 | SВ12-XS1:1 (Кн.инв) | « |  |
| 740-2 | SВ12-XS1:1 (Кн.инв) | SВ13-XS1:1 (Кн.инв) | « |  |
| 761-1 | ХТ4 : 3 | SВ12-XS1:2 (Кн.инв) | « |  |
| 761-2 | SВ12-XS1:2 (Кн.инв) | SВ13-XS1:2 (Кн.инв) | « |  |
|  |  | Жгут Ж44 | АКСМ32102-610044.000 |
|  |  |  |  | Датчик спидом. |
| 330 | А31-XS30 : 1(Пульт вод) | ВV1- XS1 : + | Кабель соедини- |  |
| 331 | « - « : 2 « | « - « : - | тельный |  |
| 332 | « - « : 3 « | « - « : | 5ПМ.503.466.17 |  |
| 333 | « - « : 4 « | « - « : |  |  |
| 281 | « - « : 7 « | А31-XS2 : 1(Пульт вод) |  |  |
|  | Примечание: Провода 331 и 332 вести витолй парой |  |
|  | шагом 25…30 мм |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

38

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж45 |  | (Кл.-задн.отсек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300-1 | ХТ6:1 (Кл.лев.борт) | А40 -XS1 : 2 (Осуш) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 300-2 | А40 -XS1 : 2 (Осуш) | ВР1 – XS : 1 (Реле) | « |  |
| 300-3 | ВР1 – XS : 1(Реле) | А41-XS1:1 (Клап.сл. конд) |  |  |
| 300-4 | ХТ6:1 | М2-Р1-ХS1:1 | « | Датчик ур-ня масла компрессора |
| 302 | ХТ6:2 | ВР1 – XS : 2 (Реле) | « |  |
| 308 | ХТ6:9 | М2-Р1-ХS1:2 | « | Датчик ур-ня масла компрессора |
| 356 | ХТ6:8 | НА2 – XS : 1 (Звук.сигн) | « |  |
| 371-1 | ХТ6:5 | SА4:1(выкл.топриемиков) | « |  |
| 371-2 | SА4:1 | SА5:1 | « |  |
| 374 | ХТ6:6 | SА4:1 | « |  |
| 375 | ХТ6:7 | SА5:1 | « |  |
| 412-1 | ХТ7:1 (Кл.лев.борт) | А48 – XS1 :6 (Фонарь лев) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 412-2 | А48 – XS1 :6 (Фонарь лев) | АЕ9 - XS1 :1 (Бок габ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 412-3 | АЕ9 - XS1 :1 (Бок габ) | А49 – XS1 :6(Фонарь прав) | « |  |
| 412-4 | А49 – XS1 :6(Фонарь прав) | АЕ10 - XS1 :1 (Бок габ) | « |  |
|  |  |  | « |  |
| 426 | ХТ7:2 (Кл.лев.борт) | А48 – XS1 :4 (Фонарь лев) | « |  |
| 427 | ХТ7:3 (Кл.лев.борт) | А49 – XS1 :4(Фонарь прав) | « |  |
| 440-1 | ХТ7:4 (Кл.лев.борт) | А48 – XS1 :2 (Фонарь лев) | « |  |
| 440-2 | А48 – XS1 :2 (Фонарь лев) | А49 – XS1 :2(Фонарь прав) | « |  |
| 441-1 | ХТ7:5 (Кл.лев.борт) | А48 – XS1 :3(Фонарь лев) | « |  |
| 441-2 | А48 – XS1 :3 (Фонарь лев) | А49 – XS1 :3(Фонарь прав) | « |  |
| 442-1 | ХТ7:6 (Кл.лев.борт) | А48 – XS1 :5 (Фонарь лев) | « |  |
| 442-2 | А48 – XS1 :5 (Фонарь лев) | А49 – XS1 :5(Фонарь прав) | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

39

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

| 101-1 | ХТ7: 9 (Кл.лев.борт) | А40 -XS1 : 1 (Осуш) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-2 | А40 -XS1 : 1 (Осуш) | А41–XS1:2 (Кл.слива конд) | « |  |
| 101-3 | А41–XS1:2 (Кл.слива конд) | НА2-XS:2 (Звук.сигн) | « |  |
| 101-4 | ХТ7: 10 (Кл.лев.борт) | А48 – XS1 :1(Фонарь лев) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101-5 | А48 – XS1 :1(Фонарь лев) | АЕ9 - XS1: 2 (Бок.габ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-6 | АЕ9 - XS1: 2 (Бок.габ) | А49 – XS1 :1(Фонарь прав) | « |  |
| 101-7 | А49 – XS1 :1(Фонарь прав) | АЕ10 - XS1: 2 (Бок.габ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
|  |  | Жгут Ж46 | АКСМ32102-610046.000 |
| 345 | ХТ6: 4 (Кл.лев.борт) | ВР11-XS:1 (дат.стоян тормоза) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 412 | ХТ7: 1 (Кл.лев.борт) | АЕ7 - XS1: 1 (Бок.габ) | « |  |
| 101-1 | ХТ7: 10 (Кл.лев.борт) | АЕ9 - XS1: 2 (Бок.габ) | « |  |
| 101-2 | ХТ7: 10 (Кл.лев.борт) | ВР11-XТ: | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

40

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж47 | АКСМ32102-610047.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 790 | ХТ4:4 (Кл.эл.шкаф) | ХS3 :+ (Розетка ящ.№1) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101 | ХТ4:6 (Кл.эл.шкаф) | ХS3 :- |  |  |
|  |  | Жгут Ж48 | АКСМ32102-610048.000 |
| 101 | XT «101» (Кл.р-н БКАБ) | М7 : - Я (Гидростанция) | БПВЛ 25 Б |  |
| 106 -1 | А24 – КМ2 ( БКАБ) | М7 :+Я (Гидростанция) | БПВЛ 25 Б |  |
| 106 -2 | М7 :+Я | М7: Ш1 | МГШВ 1,5 Б |  |
| 106 -3 | М7 :+Я | М7: Ш2 | МГШВ 1,5 Б |  |
|  |  | Жгут Ж49 | АКСМ32102-610049.000 |
| 412 | XT11:3 (Кл.прав.борт дв2) | АЕ4-XS1:1 (Бюк.габ) | МГШВ 0,75 Б |  |
| 101 | XT11:9 | АЕ4-XS1:2 |  |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

41

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж50 | АКСМ32102- | 610050.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дверь 1 |
| 463 | А55- ХТ1 : 7 (Бл.реле) | ЕL26-XS1:1(Фонарь дв) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 501 | « - ХТ2 : 6 | А50-Х4:1 (ПУД-2Б) | « |  |
| 502 | « - ХТ2 : 5 | А50-Х4:3 (ПУД-2Б) | « |  |
| 503 | « - ХТ2 : 4 | XS4:1(кн.откр дв и АРМ лампа) | « |  |
| 507 | « - ХТ1 : 1 | XS4:3 | « |  |
| 531 | « - ХТ1 : 3 | XS4:2 | « |  |
| 101-1 | « - ХТ2 : 10 | XS4:4 | « |  |
| 101-2 | XS4:4 | ЕL26-XS1:2 (Фонарь дв) | « |  |
| 101-3 | ЕL26-XS1:2 (Фонарь дв) | А50-Х4:2 (ПУД-2Б) | « |  |
| 101-4 | А50-Х4:2 (ПУД-2Б) | А50-Х4:4 (ПУД-2Б) | « |  |
|  |  | Жгут Ж53 | АКСМ32102- | 610053.000 |
|  |  |  |  | Дверь 1 |
| 461 | А55- ХТ2 : 7 (Бл.реле) | А50-ХР2 : 1 (ПУД) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 463 | « - ХТ1 : 7 | « -ХР3 : 1 | « |  |
| 501 | « - ХТ2 : 6 | « -ХР1 : 3 | « |  |
| 502 | « - ХТ2 : 5 | « -ХР1 : 1 | « |  |
| 503-1 | « - ХТ2 : 4 | « -ХР2 : 3 | « |  |
| 503-2 | А50-ХР2 : 3 (ПУД) | ВР13 – XS: 1 (Дат.дав) | « |  |
| 505 | А55- ХТ1 : 5 (Бл.реле) | А50-ХР1 : 2 (ПУД) | « |  |
| 507 | « - ХТ1 : 1 | « -ХР1 : 4 | « |  |
| 508 | « - ХТ2 : 2 | « -ХР2 : 6 | « |  |
| 545 | « - ХТ1 : 10 | ВР13 – XS: 2 (Дат.дав) | « |  |
| 101-1 | « - ХТ2 : 10 | А50-ХР2 : 2 (ПУД) | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

42

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж54 | АКСМ32102- | 610054.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дверь 2 (Ж50,Ж59) |
| 503 | А56- ХТ2 : 4 (Бл.реле) | XS4:1(кн.откр дв и АРМ лампа) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 512 | « - ХТ1 : 1 | XS4:3 | « |  |
| 532 | « - ХТ1 : 3 | XS4:2 | « |  |
| 101 | « - ХТ2 : 10 | XS4:4 | « |  |
|  |  | Жгут Ж55 | АКСМ32102- | 610055.000 |
|  |  |  |  | Дверь 2(Ж60) |
| 503 | XР4 : 1 (к Ж54) | SB2 – XS: 1(Кн.откр дв) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 512-1 | XР4 : 3 | НL6 - XS: 1(Арм.лампочка) | « |  |
| 512-2 | НL6 - XS: 1(Арм.лампочка) | НL7 - XS: 1(Арм.лампочка) | « |  |
| 532 | XР4 : 2 | SB2 – XS: 2(Кн.откр дв) | « |  |
| 101-1 | XР4 : 4 | НL6 - XS: 2(Арм.лампочка) | « |  |
| 101-2 | НL6 - XS: 2(Арм.лампочка) | НL7 - XS: 2(Арм.лампочка) | « |  |
|  |  | Жгут Ж56 | АКСМ32102- | 610056.000 |
|  |  |  |  | Дверь 2 (Ж61) |
| 503 | А56- ХТ2 : 4 (Бл.реле дв2) | ВР14-XS:1 (Датч давл) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 546 | « - ХТ1 : 10 | « - ХS: 2 « | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

43

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж57 | АКСМ32102- | 610057.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дверь 2 (Ж62) |
| 461 | А56- ХТ2 : 7 (Бл.реле дв2) | А51-ХР2 : 1 (ПУД) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 464 | А51-ХР3 : 1 (ПУД) | ЕL27 –XS1:1 (Фонарь дв) | « |  |
| 503 | А56- ХТ2 : 4 (Бл.реле дв2) | А51-ХР2 : 3 (ПУД) | « |  |
| 510 | А56- ХТ1 : 5 (Бл.реле дв2) | А51-ХР1 : 2 « | « |  |
| 512 | « - ХТ1 : 1 | « -ХР2 : 4 « | « |  |
| 513 | « - ХТ2 : 2 | « : 6 « | « |  |
| 101-1 | « - ХТ2 : 10 | « : 2 « | « |  |
| 101-2 | А51-ХР2 : 2 (ПУД) | ЕL27 –XS1:2 (Фонарь дв) | « |  |
|  |  | Жгут Ж59 | АКСМ32102- | 610059.000 |
|  |  |  |  | Дверь 3 (Ж54) |
| 503 | А57- ХТ2 : 4 (Бл.реле дв3) | XS4:1(кн.откр дв и АРМ лампа) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 517 | « - ХТ1 : 1 « | XS4:3 | « |  |
| 533 | « - ХТ1 : 3 « | XS4:2 | « |  |
| 101 | « - ХТ2 : 6 « | XS4:4 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

44

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

| 412 -1 | А25-ХР2:С2 (БК) | ХТ4 :1(Кл перегородка каб) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 -2 | ХТ4 :1(Кл перегородка каб) | ХТ7 :1(Кл лев борт задн) | « |  |
| 412 -3 | ХТ7 :1(Кл лев борт задн) | А57-ХТ2:5(Блок реле Дв3) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 412-4 | ХТ7 :1 (Кл лев борт задн) | EL4-XS:1 (верхний габ) | « |  |
| 412-5 | EL4-XS:1 (верхний габ) | EL5-XS:1 (верхний габ) | « |  |
| 426 | А25-ХР2:С3 (БК) | ХТ7 :2 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 427 | :С4 | ХТ7 :3 | « |  |
| 431 | :С6 | А57-ХТ2:6(Блок реле Дв3) | « |  |
| 440 | А25-ХР2:С9 (БК) | ХТ7 :4 (Кл лев борт задн) | « |  |
| 441 | :С10 | ХТ7 :5 (Кл лев борт задн) | « |  |
| 442 | : D1 | ХТ7 :6 | « |  |
| 456 | : D2 | XS10 : 1 (колодка свет) | БПВЛМ 1,5 Б | 4-х к |
| 457 | : D3 | XS10 : 2 (колодка свет) | « |  |
| 461 | : D4 | А57-ХТ2:7(Блок реле Дв3) | « |  |
| 503 | : D5 | А57-ХТ2:4(Блок реле Дв3) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 515 | : D6 | А57-ХТ1:5(Блок реле Дв3) | « |  |
| 516 | : D7 | А57-ХТ1:4(Блок реле Дв3) | « |  |
| 517 | А25-ХР3 :А1 (БК) | А57-ХТ1:1(Блок реле Дв3) | « |  |
| 518 | : А2 | А57-ХТ2:2(Блок реле Дв3) | « |  |
| 528 | : А7 | А57-ХТ1:2(Блок реле Дв3) | « |  |
| 530 | : А8 | А57-ХТ1:6(Блок реле Дв3) | « |  |
| 541 | : А9 | А57-ХТ1:8(Блок реле Дв3) | « |  |
| 542 | : А10 | А57-ХТ2:1(Блок реле Дв3) | « |  |
| 543 | : В1 | А57-ХТ1:9(Блок реле Дв3) | « |  |
| 600 | А25-ХР3 :В2 (БК) | А70-ХТ1:1 (БРО) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 601 | : В3 | :2 | « |  |
| 602 | : В4 | :3 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

9

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж60 | АКСМ32102- | 610060.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дверь 3 (Ж55) |
| 503 | XР4 : 1 | SB3 – XS: 1(Кн.откр дв) | МГШВ 0,75 Б |  |
| 517-1 | XР4 : 3 | НL8 - XS: 1(Арм.лампочка) | « |  |
| 517-2 | НL8 - XS: 1(Арм.лампочка) | НL9 - XS: 1(Арм.лампочка) | « |  |
| 533 | XР4 : 2 | SB3 – XS: 2(Кн.откр дв) | « |  |
| 101-1 | XР4 : 4 | НL8 - XS: 2(Арм.лампочка) | « |  |
| 101-2 | НL8 - XS: 2(Арм.лампочка) | НL9 - XS: 2(Арм.лампочка) | « |  |
|  |  | Жгут Ж61 | АКСМ32102- | 610061.000 |
|  |  |  |  | Дверь 3 (Ж51,Ж56) |
| 503 | А57- ХТ2 : 4 (Бл.реле дв2) | ВР15 – XS: 1(Датч давл) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 547 | « - ХТ1 : 10 « | ВР15 – XS: 2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

45

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж 65 | АКСМ32102- | 610065.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Питание информационной |
|  |  |  |  | системы (МЭМЗ) |
| 431-1 | ХР21:1 (Верх кааб) | А82-XS1:3 (ПУ-2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 431-2 | А82-XS1:6 (ПУ-2) | « | « | Перемычка |
| 840-1 | ХР21:2 (Верх каб) | А82-XS1:1 (ПУ-2) | « |  |
| 840-2 | А82-XS1:6 (ПУ-2) | « | « | Перемычка |
| 101-1 | ХР21:4 (Верх каб) | А82-XS1:2 (ПУ-2) | « |  |
| 101-2 | А82-XS1:5 (ПУ-2) | « | « | Перемычка |
|  |  | Жгут Ж 65-1 | АКСМ32102- | 610065.000-01 |
|  |  |  |  | Питание информационной |
|  |  |  |  | системы (Интеграл) |
| 840 | ХР21:2 (Верх каб к Ж5) | А82-XS:5 (ПУ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101 | ХР21:4 (Верх каб к Ж5) | А82-XS:7 (ПУ-2) | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

47

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж67 | АКСМ32102- | 610067.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 463 | ХР1:1 (2-х к свет) | EL26-Х1 (Фонарь дв1) | МГШВ 0,75 Б |  |
| 101 | ХР1:2 | EL26-ХТ | « |  |
|  |  | Жгут Ж67-1 | АКСМ32102- | 610067.000-01 |
| 464 | ХР1:1 (2-х к свет) | EL27-Х1 (Фонарь дв2) | МГШВ 0,75 Б |  |
| 101 | ХР1:2 | EL27-ХТ | « |  |
|  |  | Жгут Ж67-2 | АКСМ32102- | 610067.000-02 |
| 465 | ХР1:1 (2-х к свет) | EL28-Х1 (Фонарь дв3) | МГШВ 0,75 Б |  |
| 101 | ХР1:2 | EL28-ХТ | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

48

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж74 | АКСМ32102- | 610074.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | А101 : V (Блок фильта компр) | М3 : V (Компрессор) | ПВЗ 2,5 Б |  |
| 45 | : U | : U | « |  |
| 46 | : W | : W | « |  |
|  |  | Жгут Ж75 |  | Блок фильтра- |
|  |  |  |  | Вент.ИТП |
| 50 | M3:U (Вент. ИТП) | A102-XT1:1 (Блок фильта) | ПВ3 2,5 Б |  |
| 51 | M3:V | A102-XT1:2 | « |  |
| 52 | M3:W | A102-XT1:3 | « |  |
|  |  | Жгут Ж76 |  | Блок фильтра- |
|  |  |  |  | Вент.ТД |
| 56 | M4:U (Вент. ТД) | A103-XT1:1 (Блок фильта) | ПВ3 2,5 Б |  |
| 57 | M4:V | A103-XT1:2 | « |  |
| 58 | M4:W | A103-XT1:3 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

49

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж62 | АКСМ32102- | 610062.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дверь 3 (Ж57) |
| 461 | А57- ХТ2 : 7 (Бл.реле дв2) | А52-ХР2 : 1 (ПУД) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 465 | А52-ХР3 : 1 (ПУД) | ЕL28 –XS1:1 (Фонарь дв) | « |  |
| 503 | А57- ХТ2 : 4 (Бл.реле дв2) | А52-ХР2 : 3 (ПУД) | « |  |
| 515 | А57- ХТ1 : 5 (Бл.реле дв2) | А52-ХР1 : 2 « | « |  |
| 517 | « - ХТ1 : 1 « | « : 4 « | « |  |
| 518 | « - ХТ2 : 2 « | « : 6 « | « |  |
| 101-1 | « - ХТ2 : 10 « | « : 2 « | « |  |
| 101-2 | А52-ХР2 : 2 (ПУД) | ЕL28 –XS1:2 (Фонарь дв) | « |  |
|  |  | Жгут Ж63 | АКСМ32102- | 610063.000 |
|  |  |  |  | Дверь 1 |
| 503 | XР4:1 | SВ1-XS:1(Кн.откр дв) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 507 | XР4:3 | HL5:1 (Арм.лампочка) | « |  |
| 531 | XР4:2 | SВ1-XS:2 (Кн.откр дв) | « |  |
| 101 | XР4:4 | HL5:2 (Арм.лампочка) | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

46

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | А7-ХТ1:1 (БУК 2) | U 5 : U (ПТ3) | ПВЗ 2,5 Б |  |
| 48 | :2 | : V | « |  |
| 49 | :3 | : W | « |  |
|  |  | Жгут Ж81 |  | Блок фильтра- |
|  |  |  |  | БУК 2 |
| 53 | А7-ХТ2:1 (БУК 2) | А104 : 1 (Блок фильта) | ПВЗ 2,5 Б |  |
| 54 | :2 | : 2 | « |  |
| 55 | :3 | : 3 | « |  |
|  |  | Жгут Ж83 |  | Блок фильтра- |
|  |  |  |  | Коробка вводн.ТД |
| 24 | А61(М1):V(Коробка ввод) | А100 : 3 (Блок фильта) | ПВЗ 2,5 Б |  |
| 27 | :W | : 2 | « |  |
| 28 | :U | : 1 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

50

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж96 |  | Кл-датчик гидро- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сигнализатора |
| 740 | ХТ4:2 (Кл.эл.шкаф) | В1-XS1:4 (ДГС) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 755 | « :8 « | « :1 | « |  |
| 101 | « :6 « | « :2 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

51

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | А25- ХР2: А2 (БК) | А10–ХТ4 : 5 (БКВ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 234 | : А3 | : 8 | « |  |
| 235 | : А4 | : 7 | « |  |
| 300-1 | А25- ХР2: А6 (БК) | А10–ХТ3 : 1 (БКВ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 300-2 | :А7 | ХТ6:1 (Кл лев борт задн) | « |  |
| 300-3 | А10–ХТ3 : 1 (БКВ) | U4-ХT3:3 (преобр ~) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 302 | А10–ХТ3 : 3 (БКВ) | ХТ6:2 (Кл лев борт задн) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 303 | А10–ХТ4 : 1 (БКВ) | U4-ХT3:4 (преобр ~) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 304 | А10–ХТ3 : 4 (БКВ) | ХТ6:3 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 305 | А25- ХР2 :А8 (БК) | А10–ХТ3 : 2 (БКВ) | « |  |
| 306 | А25- ХР2 :А9 (БК) | А10–ХТ4 : 3 (БКВ) | « |  |
| 307 | А25- ХР2 :А10 (БК) | А10–ХТ4 : 9 (БКВ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 308 | А25- ХР2 :В1 (БК) | ХТ6 : 9 | « |  |
| 309-1 | :В2 | А10–ХТ3 : 5 (БКВ) | « |  |
| 309-2 | А10–ХТ3 : 5 (БКВ) | U3-ХТ3:1 (преобр ~) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 345 | А25-ХР2:С5 (БК) | ХТ6 : 4(Кл лев борт задн) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 356 | :В8 | ХТ6 : 8 | « |  |
| 371-1 | :В9 | А45-ХТ1:1 (БУШ 2) | « |  |
| 371-2 | А45-ХТ1:1 (БУШ 2) | ХТ6 : 5(Кл лев борт задн) | « |  |
| 373 | А25-ХР2:В10 (БК) | А45-ХТ1:3 (БУШ 2) | « |  |
| 374 | А45-ХТ2:7 (БУШ 2) | ХТ6 : 6(Кл лев борт задн) | « |  |
| 375 | - ХТ2:6 | ХТ6 : 7 | « |  |
| 385 | А25-ХР2:С1 (БК) | А45-ХТ1:4 (БУШ 2) | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 -000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

8

# Лист

# Лист

Откуда идет

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

|  |  | Жгут Ж3 |  | (БК-БКПП-БКЗ-Прив) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | ХТ1:9 (Ящик №1) | А2-ХТ1:1 (БКПП) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 124 | А4-ХР2:21 (Привод) | :2 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 127 | :22 | :3 | « |  |
| 200-1 | ХТ1:1 (Ящик №1) | :4 | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 200-2 | А2-ХТ1:4 (БКПП) | А3-ХТ1:5 (БКЗ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 202 | ХТ1:2 (Ящик №1) | :1 | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 241 | А4-ХР2:1 (Привод) | А3-ХТ1:2 (БКЗ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 242 | :2 | :3 | « |  |
| 251 | :8 | А3-ХТ1:6 (БКЗ) | « |  |
| 252 | :9 | :7 | « |  |
| 260 | :20 | А2-ХТ1:5 (БКПП) | « |  |
| 261 | :19 | :6 | « |  |
| 262 | :15 | ХТ1:3 (Ящик №1) | « |  |
| 263 | :18 | :4 | « |  |
| 290-1 | :26 | ВТ1-ХS1:1 (Датчик темп.т.д) | БПВЛМ 0,5 Б |  |
| 290-2 | :27 | ВТ1-ХS1:1 (Датчик темп.т.д) | « |  |
| 291-1 | :28 | ВТ1-ХS1:4 (Датчик темп.т.д) | « |  |
| 291-2 | :29 | ВТ1-ХS1:4 (Датчик темп.т.д) | « |  |
| Экран | :30 |  |  |  |
| 101-1 | ХТ1:10 (Ящик №1) | А3-ХТ1:10 (БКЗ) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-2 | « | А2-ХТ1:9 (БКПП) | « |  |
| 101-3 | А2-ХТ1:9 (БКПП) | :10 | « |  |
| 101-4 | А3-ХТ1:10 (БКЗ) | А3-ХТ1:4 (БКЗ) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| P1 | А4-ХР2:5 (Привод) | А2-ХТ1:8 (БКПП) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| P2 | :6 | А3-ХТ1:9(БКЗ) | « |  |
| P3 | :7 | :8 | « |  |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Лист

# № докум.

# Дата

# Подп.

# Изм.

# Копировал

# Формат А-4

12

# Лист

| 301 | ХТ1:5 (Ящик №1) | А4-XS1:29 (Привод) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | :6 | :19 | « |  |
| 303 | :7 | :24 | « |  |
| 305 | :8 | :21 | « |  |
| 741 | А25-ХР4: С8 (БК) | А4-XS1:8 (Привод) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 747 | : С10 | :22 | « |  |
| 748 | : D1 | :28 | « |  |
| 101-1 | А25-ХР4: D6 (БК) | ХТ1:10 (Ящик №1) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101-2 | : D7 | « | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 101-3 | : D8 | А4-XS1:3 (Привод) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-4 | : D9 | :4 | « |  |
| Р3 | А25-ХР4: С9 (БК) | А4-XS1:29 (Привод) | БПВЛМ 1,5 Б |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

14 11

| 440 | А25-ХР5 : С1(БК) | XS10 : 6 (Буксир) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 | : С2 | ХS20 : 2 (Роз.верх каб) | « | (Свет.каб.) |
| 500-1 | А25-ХР5 : С3(БК) | ХS25 : 1 | « |  |
| 500-2 | ХР25 : 1 | SА6 : 2 (Перекл.дв.каб) | « |  |
| 501-1 | А25-ХР5 : С4(БК) | ХS25 : 2 | « |  |
| 501-2 | ХР25 : 2 | SА6 : 1(Перекл.дв.каб) | « |  |
| 502-1 | А25-ХР5 : С5(БК) | ХS25 : 3 | « |  |
| 502-2 | ХР25 : 3 | SА6 : 3 (Перекл.дв.каб) | « |  |
| 698 | А25-ХР5 : С6(БК) | ХS20 : 4 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 0,75 Б | (Вент.каб.) |
| 740 -1 | А25-ХР5 : C8 (БК) | А1-ХТ1:2 (БЗ 1) | « |  |
| 740 -2 | А1-ХТ1:2 (БЗ 1) | А9 – ХТ2:1 (БЗ 2) | « |  |
| 740 -3 | А9 – ХТ2:1 (БЗ 2) | А20 – А2-XS1:Б1 (КТУ) | « |  |
| 745 | А25-ХР5 : D4 (БК) | А9 – ХТ1:2 (БЗ 2) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 754 | А25-ХР5 : С7(БК) | А1-ХТ1:3 (БЗ 1) | « |  |
|  |  |  | « |  |
| 777 | А25-ХР5 : С9(БК) | А20 –А2-XS1:А3 (КТУ) | « |  |
| 778 | : С10 | А20 –А2-XS1:А2 (КТУ) | « |  |
| 779 | А25-ХР5 : D1(БК) | А20 –А2-XS1:А1 (КТУ) | « |  |
| 780 (K) | А20 –А2-XS1:Б3 (КТУ) | КОРПУС | « |  |
| 840 | А25-ХР5 : D3(БК) | ХS21 : 2 (Роз.верх каб) | БПВЛМ 2.5 Б |  |
| 0 | А20-XT3:2 (БКА) | А20 –А2-XS1:Б4 (КТУ) | БПВЛМ 0.75 Кч |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

16 11

# Лист

23

# Формат А-4

# Копировал

# Изм.

# Подп.

# Дата

# № докум.

# Лист

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

|  |  | Жгут Ж13 | АКСМ32102-610013.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 790-1 | ХТ4:4 (Кл.перегород каб) | EL30-XS:1 (подсвет Эл шкаф | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 790-2 | EL31-XS:1 | XS1:1 | « |  |
| 101-1 | ХТ4:6 (Кл.перегород каб) | EL30-XS:2 | « |  |
| 101-2 | EL31-XS:2 | XS1:2 | « |  |
|  |  | Жгут Ж14 | (Формируется и | прокладывается в изделии) |
| 456-1 | ХР10:1 | АЕ18-XS1:1 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 456-2 | АЕ18-XS1:1 | АЕ19-XS1:1 | « |  |
| 456-3 | АЕ19-XS1:1 | АЕ20-XS1:1 | « |  |
| 457-1 | ХР10:2 | АЕ24-XS1:1 | « |  |
| 457-2 | АЕ24-XS1:1 | АЕ25-XS1:1 | « |  |
| 457-3 | АЕ25-XS1:1 | АЕ26-XS1:1 | « |  |
| 101-1 | ХР10:4 | АЕ24-XS1:2 | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 101-2 | АЕ24-XS1:2 | АЕ18-XS1:2 | « |  |
| 101-3 | АЕ18-XS1:2 | АЕ25-XS1:2 | « |  |
| 101-4 | АЕ25-XS1:2 | АЕ19-XS1:2 | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 101-5 | АЕ19-XS1:2 | АЕ20-XS1:2 | « |  |
| 101-6 | АЕ20-XS1:2 | АЕ26-XS1:2 | « |  |

Обозна-чение

провода

Куда поступает

Данные

провода

### Примечание

Откуда идет

# Лист

27

# Формат А-4

# Копировал

# Изм.

# Подп.

# Дата

# № докум.

# Лист

## АКСМ321- 000000.000 ТЭ4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

|  |  | Жгут Ж19 | АКСМ32102-610019.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 797 | U4-XР1:2 (преобр.380В В) | XS7:2 (диагностика) | БПВЛМ 0,75Б |  |
| 798 | :3 | :3 | « |  |
| 799 | :5 | :5 | « |  |
| Э | :9 | :9 | « |  |
|  |  | Жгут Ж20 | АКСМ32102-610020.000 |
| 414 | А45-ХТ2:10 (БУШ) | EL1-XS1:1 (Фара) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 379-1 | :3 | SQ2-ХS1:1 (Датчик прав) | « |  |
| 379-2 | SQ2-ХS1:1 | SQ4-ХS1:1 (Датчик прав) | « |  |
| 379-3 | А45-ХТ2:3 (БУШ) | SQ3-ХS1:1 (Датчик лев) | « |  |
| 379-4 | SQ3-ХS1:1 | SQ5-ХS1:1 (Датчик лев) | « |  |
| 381 | А45-ХТ2:4 (БУШ) | SQ2-ХS1:3 (Датчик прав) | « |  |
| 382 | :5 | SQ3-ХS1:3 (Датчик лев) | « |  |
| 383 | :8 | SQ4-ХS1:3 (Датчик прав) | « |  |
| 384 | :9 | SQ5-ХS1:3 (Датчик лев) | « |  |
| 101 | А45-ХТ1:2 (БУШ) | EL1-XS1:2 (Фара) | « |  |

Обозна-чение

провода

Куда поступает

Данные

провода

### Примечание

Откуда идет

|  |  | Жгут Ж4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | А25-ХР4 : D4(БК) | ХТ1:9 (Ящик №1) | БПВЛМ 1,5 Б |  |
| 128-1 | : А1 | А25-ХР4 : А8(БК) | БПВЛМ 0,75 Б | Перемычка |
| 128-2 | : А8 | А4-ХS1:25 (Привод) | « |  |
| 200-1 | : А2 | ХТ1:1 (Ящик №1) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 200-2 | : А3 | А4-XS1:1 (Привод) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 200-3 | А4-XS1:1 (Привод) | А4-XS1:2 (Привод) | « |  |
| 202-1 | А25-ХР4 : А4(БК) | ХТ1:2 (Ящик №1) | БПВЛМ 2,5 Б |  |
| 202-2 | : А5 | « | « |  |
| 204 | : А6 | А4-XS1:11 (Привод) | БПВЛМ 0,75 Б |  |
| 205 | : А7 | :10 | « |  |
| 221 | : А9 | :23 | « |  |
| 222 | : А10 | :13 | « |  |
| 224 | : В1 | :9 | « |  |
| 227 | : В2 | :14 | « |  |
| 229 | : В3 | :15 | « |  |
| 230 | : В4 | :16 | « |  |
| 231 | : В5 | :17 | « |  |
| 232 | : В6 | :30 | « |  |
| 233 | : В7 | :26 | « |  |
| 234 | : В8 | :7 | « |  |
| 235 | : В9 | :27 | « |  |
| 236 | : В10 | :20 | « |  |
| 237 | : С1 | :12 | « |  |
| 239 | : D3 | :5 | « |  |
| 281 | : С2 | :6 | « |  |

### Примечание

Данные

провода

Куда поступает

Обозна-чение

провода

Откуда идет

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Копировал

# Формат А-4

# Подп.

## АКСМ321 - 000000.000 ТЭ4

# Дата

# № докум.

# Изм.

# Лист

# Лист

13 11